Содержание

I.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДСТВЕ.	4

II.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О NVR.	5

III.	ПОДКЛЮЧЕНИЕ NVR.	8

IV.	СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.	9

4.1. Аппаратные требования.	9

4.2. Требования к операционной системе.	9

V.	Настройка Internet Explorer для работы с NVR.	10

5.1. Установка и удаление элемента ActiveX.	10

5.1.1. Установка элемента ActiveX.	10

5.1.2. Удаление элемента ActiveX.	13

5.2. Решение проблем с доступом на веб-интерфейс.	14

5.1.2. Просмотр в режиме совместимости.	14

VI.	НАСТРОЙКА NVR ЧЕРЕЗ Веб-интерфейс.	16

6.1. Вход в систему	16

6.2. Основной экран веб-интерфейса.	17

6.2.1. Панель инструментов.	17

6.2.2. Панель просмотра.	19

6.2.3. Контекстное меню.	20

6.2.4. Информация о текущем пользователе.	23

6.3. Установка IP канала.	24

6.3.1. Установка IP каналов в ручном режиме. Общие сведения.	24

6.3.2. Установка IP каналов в ручном режиме для IP- камер в локальной сети NVR.	26

6.3.3. Установка IP каналов в ручном режиме для IP-камер вне локальной сети NVR.	31

6.3.6. Установка IP каналов в автоматическом режиме.	31

6.3.4. Включение и выключение IP каналов.	33

6.3.5. Удаление подключенных IP-камер с IP каналов.	34

6.3.5. Обмен настроек между IP каналами. Изменение последовательности окон просмотра.	34

6.4. Настройки.	36

6.4.1. Основные.	37

6.4.2. Видео.	41

6.4.3. Сеть.	69

6.4.4. Тревога.	77

6.4.5. Пользователи.	82

6.4.6. Система.	88

6.5. Запись.	100

6.6. Воспроизведение записей.	102

6.6.1 Выбор канала для поиска и просмотра записей.	103

6.6.2 Выбор даты для поиска и просмотра записей.	103

6.6.3. Инструменты управления воспроизведением.	104

6.6.4. Шкала времени.	106

6.6.5. Поле навигации по записям на канале.	106

6.7. Резервное копирование.	106

6.8. Файловый менеджер.	109

6.8.1. Выбор канала для просмотра и управления записями на ПК.	110

6.8.2. Выбор даты для просмотра и управления записями на ПК.	110

6.8.3. Выбор просматриваемого на ПК каталога.	110

6.8.4. Просмотр файлов записей и снимков, расположенных на ПК.	111

6.8.5. Инструменты управления просмотром.	111

6.8.6. Управление файлами.	112

6.9. Управление PTZ.	114

6.9.1. Управление поворотом камеры.	115

6.9.2. Управление скоростью поворота.	115

6.9.3. Управление зумом, резкостью и диафрагмой.	116

6.9.4. Управление дополнительными PTZ устройствами.	116

6.9.5. Пресеты (Предустановленные точки).	117

6.9.6. Круиз.	117

6.9.7. Трек.	119

6.10. Тревоги.	120

6.11. Меню «Дисплей».	121

6.11.1 Тип отображаемого потока.	121

6.11.2. Выбор языка веб-интерфейса.	122

6.11.3. Чередование IP каналов в окне просмотра.	122

6.12. Настройки картинки.	123

6.13. Снятие скриншотов.	124

6.14. Меню «Старт».	124

6.14.1. Блокировка скрытия панели инструментов основного экрана.	125

6.14.2. Перезагрузка регистратора.	126

6.15. Включение/выключение двусторонней связи.	126

6.16. Включение/выключение воспроизведения всех IP каналов.	126

6.17. Количество одновременно отображаемых окон просмотра.	127

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДСТВЕ.

В данном руководстве содержатся сведения по подключению и настройке, посредством доступа через веб-интерфейс, сетевых видеорегистраторов (NVR) моделей AE-N6200-4E (4-х канальный) и AE-N6200-8E (8-и канальный).

Веб-интерфейс позволяет настроить:

  - просмотр и запись до восьми каналов одновременно;

  - параметры просмотра каналов (основной/дополнительный поток);

  - параметры записи каналов (битрейт, частоту кадров, качество и др.);

  - запись вручную и по расписанию (постоянно, по движению, по тревоге);

  - работу тревожных входов/выходов, а также детектора движения и других тревог;

  - маску конфиденциальности;

  - сетевые параметры NVR, подключение по DDNS и отправку уведомлений о событиях на электронную почту;

  - управление PTZ;

  - учетные записи пользователей регистратора, с разными правами доступа к его функциям.

  - просмотр и экспорт журнала событий;

  - загрузку и сохранение конфигурации регистратора;

  - обновление ПО регистратора  (прошивки).

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О NVR.

Данный сетевой видеорегистратор представляет собой компактное устройство, предназначенное для мониторинга и записи изображения с IP камер и являющееся одним из основных элементов в системах видеонаблюдения.

Особенностями данного регистратора являются:

  - Ультракомпактный размер устройства;

  - Поддержка настройки некоторых параметров IP камер через веб-интерфейс регистратора;

  - Возможность резервного копирования на ПК;

  - Возможность воспроизведения видео, записанного на USB носители, непосредственно с регистратора;

  - Возможность записи на внешние накопители: eSATA, USB-флэш накопители, USB-HDD;

  - Возможность цифрового 15-х кратного увеличения изображения любого канала.

Характеристики NVR представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Модель | AE-N6200-8E |
| Операционная система | Встроенный LINUX |
| Управление изображением | Возможность изменения битрейта потока |
| Наличие двух видеопотоков | Каждый канал можно установить на основной поток или дополнительный поток |
| Разрешение записываемого видеопотока | 5МП (2592×1920) 10 кадров/сек. 3МП (2048×1536) 18 кадров/сек. 1080P (1920×1080) 25 кадров/сек. 1200P (1600×1200) 25 кадров/сек. 1024P (1280×1024) 25 кадров/сек. 960P/(1280×960) 25 кадров/сек. 720P(1280×720) 25 кадров/сек. |
| Качество просматриваемого видеопотока | 5МП (2592×1920) 3МП (2048×1536) 1080P (1920×1080) 1200P (1600×1200) 1024P (1280×1024) 960P/(1280×960) 720P(1280×720) |
| Детектор движения | На каждом канале может быть настроена зона детекции движения и уровень чувствительности детектора (если камера поддерживают функцию детекции движения). |
| Воспроизведение записей | Воспроизведение одного канала с любым разрешением изображения. |
| Зона (маска) конфиденциальности | Возможность установки до 4 областей маски конфиденциальности для каждого канала (если камера поддерживает эту функцию) |
| Режимы записи | Ручное управление, автоматически (по расписанию), по детектору движения, по сигналу датчика тревоги (если камера поддерживает эту функцию) |
| Хранилище резервных копий записей | Поддержка USB флэш накопителей, USB HDD (форм-фактора 2,5”), USB DVD-RW, NAS (с возможностью хранения и бэкапа) |
| Управление | Мышь |
| Данные для входа | Имя пользователя и пароль |
| Хранение записей | Локально подключенные USB носители, локальная сеть. |
| Внешние порты | Видео входы | 8 каналов с IP-камерами в режиме 5 МП. 8×5МП (2592×1920) главный поток + 8 воспроизведение в реальном времени. |
|  |  | 8 каналов с IP-камерами в режиме 3 МП/1080P/1200P/1024P/960P/720P. 8×главный поток + 8×дополнительный поток + 8 воспроизведение. |
|  | Аудио входы | 8-и канальный сетевой аудиовход |
|  | Видео выходы | 1 канал VGA + 1 канал HDMI |
|  | Сетевой порт | 1 RJ45,10M/100M |
|  | USB порт | 2 USB 2.0 |
|  | Порты беспроводных устройств | 3G，Wi-Fi (опционально, в виде дополнительных модулей, подключаемых через USB) |
|  | Порты внешних хранилищ | Внешний USB HDD (2,5”) / E-SATA / USB флэш диск |
| Питание | Постоянный ток: 5В 2А |
| Потребляемая мощность | ≤10Вт（без HDD） |
| Рабочая температура | -10° ～＋55° |
| Рабочая влажность | 10％ - 90％ |
| Размеры | Без упаковки: 88 мм × 88 мм × 32 мм， В упаковке: 185,5 мм ×115,5 мм × 36 мм |
| Вес (без HDD) | Без упаковки 105 г; В упаковке: 250 г |

Внешний вид сетевого видеорегистратора приведен на рисунке 2.

Рис. 2

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ NVR.

Для подключения и настройки устройства через веб-интерфейс необходимо соединить его с ПК или роутером/сетевым коммутатором, а также источником электропитания.

Для подключения NVR к ПК, роутеру или сетевому коммутатору воспользуйтесь сетевым кабелем, соединив им сетевой разъем регистратора (LAN) и соответствующего устройства (ПК/роутер/коммутатор).

Электропитание NVR осуществляется через отдельный блок питания, поставляемый в комплекте с ним.

К NVR могут быть подключены: различные USB устройства хранения данных (но не более одного), хранилища информации с интерфейсом e-SATA съемные накопители и пр. Подключение производится к соответствующим разъемам на устройстве.

Ниже, на рисунке 3, приведена основная схема соединения NVR и IP камер видеонаблюдения, для настройки через веб-интерфейс с ПК.

Примечание:

В данном руководстве рассмотрено подключение и настройка работы NVR с ПК. Однако также на регистраторе присутствует возможность подключения к внешнему дисплею по интерфейсам VGA и HDMI.

Рисунок 3

Схема подключения NVR и IP камер для настройки через веб-интерфейс с ПК.

# СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.

## 4.1. Аппаратные требования.

Минимальные системные требования:

  - Центральный процессор (CPU): Intel Pentium 4 3,0 ГГц или лучше;

  - Оперативная память (RAM): DDR, объем 0,5 ГБ или больше;

  - Сетевая карта (NIC): 100/1000Mbps.

  - Жесткий диск (HDD): объемом 250 ГБ или больше;

  - Видеокарта (VGA): встроенная (Intel GMA HD) с объемом памяти 64 МБ или лучше.

  - Дисплей: цветной ЖК или ЭЛТ монитор, с разрешением 800 х 600 точек (или больше).

Примечание.

Для более качественного отображения видеопотока в реальном времени, записи медиапотока и достижения лучших результатов, центральный процессор (CPU), оперативная память (RAM) и видеокарта (VGA) должны быть более производительными.

## 4.2. Требования к операционной системе.

Операционная система (OS): Windows XP/7 с браузером Internet Explorer 6.0 - 11.0

# Настройка Internet Explorer для работы с NVR.

## 5.1. Установка и удаление элемента ActiveX.

### 5.1.1. Установка элемента ActiveX.

Для просмотра и использования веб-интерфейса регистратора необходима установка специальной надстройки браузера - элемента ActiveX.

Если NVR впервые подключен к ПК или на компьютере не установлен элемент ActiveX, то при доступе к веб-интерфейсу регистратора будет предложено загрузить с него соответствующее ПО.

Для установки элемента ActiveX необходимо набрать в поисковой строке браузера IP-адрес регистратора. По умолчанию IP-адрес NVR – 192.168.1.188.

После набора IP-адреса регистратора нажмите клавишу ввода - в окне браузера будет отображена ссылка, с предложением загрузить файл c названием dvr_setup.exe. Для начала загрузки необходимо кликнуть по ссылке, в результате чего в нижней части браузера будет отображено меню с вариантами действий - необходимо сохранить файл на ПК.

Внимание!

Если в процессе доступа на веб-интерфейс для загрузки элементов ActiveX возникает проблема с его корректным отображением выполните действия описанные в разделе 5.2.

Иллюстрация к процессу загрузки элемента ActiveX приведена на рисунке 4.

Рисунок 4

Внимание!

Установку элемента ActiveX необходимо производить только при закрытом браузере Internet Explorer.

Перед установкой элемента ActiveX требуется остановить работу всех антивирусных программ.

Для корректной установки элемента ActiveX необходим запуск его установки с правами администратора.

После окончания загрузки с регистратора установочного файла элемента ActiveX необходимо произвести его установку. Перед установкой необходимо закрыть браузер Internet Explorer.

При запуске файла будет отображено предупреждение системы безопасности (см. рис. 5), необходимо нажать кнопку «Запустить» для начала процесса установки.

Рисунок 5

В начале процесса установки будет отображено окно мастера установки (см. рис. 6) с предложением установить элемент ActiveX. Рекомендуется закрыть все приложения перед продолжением установки. Для продолжения установки нажмите кнопку «Next».

Рисунок 6

В следующем окне (см. рис. 7) будет отображен путь по умолчанию, к каталогу, в который будет установлен элемент ActiveX.  При желании, можно выбрать другой путь к каталогу установки, для этого необходимо нажать кнопку «Browse». После выбора каталога установки, его путь будет отображен в окне. Для продолжения установки нажмите кнопку «Next».

Рисунок 7

В следующем окне будут отображены сделанные настройки установки (см. рис. 8). Нажмите «Next» для запуска процесса копирования файлов и значений системного реестра.

Рисунок 8

В следующем окне будет отображен процесс копирования и регистрации файлов (см. рис. 9)

Рисунок 9

После окончания копирования и регистрации файлов мастер установки сообщит об окончании процесса установки (см. рис 1.1). Для завершения работы мастера установки нажмите кнопку «Finish».

### 5.1.2. Удаление элемента ActiveX.

Удаление элемента ActiveX осуществляется через панель управления операционной системы. В панели управления выберите пункт «Программы и компоненты» в случае использования операционной системы Windows 7 или «Установка/удаление программ» в случае использования операционной системы Windows XP.

В списке установленных программ выберите строку с названием «dvr_actie2.0» и нажмите кнопку «Удалить» (см. рис. 10).

Рисунок 10

Мастер удаления программы отобразит окно с вопросом о подтверждении удаления элемента ActiveX (см. рис . 11). Нажмите «Да» для запуска процесса удаления элемента ActiveX.

Рисунок 11

В следующем окне будет отображен ход удаления (см. рис 12), по окончании которого мастер сообщит в окне (см. рис. 12) об успешном удалении элемента ActiveX. Для завершения работы мастера удаления и выхода из него нажмите «OK».

Рисунок 11

Рисунок 12

## 5.2. Решение проблем с доступом на веб-интерфейс.

### 5.1.2. Просмотр в режиме совместимости.

Если при подключении регистратора не возникает проблем с доступом к веб-интерфейсу устройства, то данный раздел можно пропустить.

Если веб-интерфейс регистратора отображается некорректно, необходимо включить в браузере просмотр в режиме совместимости. Для включения режима совместимости можно воспользоваться одним трех вариантов  (см. рис. 13):

Вариант А.

В правом верхнем углу браузера нажать на пиктограмму () меню «Сервис» и выбрать пункт «Параметры просмотра в режиме совместимости».

Вариант Б.

Нажать кнопку «Alt» для отображения строки меню и в выбрать в ней пункт «Параметры просмотра в режиме совместимости».

Вариант В.

Из контекстного меню заголовка выбрать пункт «Строка меню» и в выбрать в ней пункт «Параметры просмотра в режиме совместимости».

Рисунок 13

В открывшемся окне (см. рис. 14) введите IP адрес NVR (по умолчанию 192.168.1.188) и нажмите кнопку «Добавить».

Рисунок 14

# НАСТРОЙКА NVR ЧЕРЕЗ Веб-интерфейс.

## 6.1. Вход в систему

Для доступа к веб-интерфейсу устройства произведите следующие действия:

1. Отройте браузер Internet Explorer.

2. В адресной строке браузера введите IP адрес устройства. По умолчанию используемый IP адрес 192.168.1.188. После ввода адреса нажмите клавишу ввода на клавиатуре.

Примечание.

При  первом доступе к веб-интерфейса на компьютере система безопасности операционной системы отобразит внизу веб-страницы предупреждение (см. рис. 15) о попытке запуска надстройки i8_dvr (элемента ActiveX). Эта надстройка необходима для корректного отображения веб-интерфейса, поэтому необходимо разрешить ее запуск.

Рисунок 15

3. В открывшемся окне входа (см. рис. 16) будет предложено авторизоваться, введя номер порта управления (поле «Порт»), имя (поле «Пользователь») и пароль (поле «Пароль») пользователя. Введите требуемые данные для авторизации. По умолчанию для доступа к устройству используются:

- Порт – 5050;

- Пользователь – admin;

- Пароль – это поле необходимо оставить пустым.

Также в окне входа можно выбрать язык отображаемого интерфейса. Рекомендуется выбрать вариант языка «Русский».

Нажмите кнопку «Войти».

Рисунок 16

## 6.2. Основной экран веб-интерфейса.

В данном разделе представлено общее описание элементов, расположенных на основном экране (см. рис. 17). Укрупненно можно выделить на основном экране веб-интерфейса две области - панель просмотра и панель инструментов. Также на основном экране присутствует информация о текущем пользователе регистратора и возможен вызов контекстного меню.

Панель просмотра состоит из окон просмотра, в каждом из которых может быть отображено изображение с подключенной к одному из каналов регистратора IP-камеры. На панели инструментов расположены пиктограммы (инструменты), позволяющие получить быстрый доступ к основным разделам настроек регистратора.

Рисунок 17

### 6.2.1. Панель инструментов.

Панель инструментов является частью основного экрана веб-интерфейса и предназначена для быстрого доступа к основным разделам настроек NVR. Общий вид панели представлен на рисунке 18.

Рисунок 18

Описание инструментов приведено в таблице 19

Таблица 19

| Пиктограмма инструмента | Описание отображаемого раздела настроек при вызове инструмента |
| --- | --- |
|  | Перезагрузка NVR и блокировка автоматического скрывания панели инструментов. |
|  | Настройка отображаемого потока и ротации каналов в полноэкранном режиме, а также языковые настройки интерфейса. |
|  | Управление PTZ функциями подключенной к каналу камеры, такими как: перемещение, управление объективом и предустановки |
|  | Управление настройками видеорегистратора: Основные Информация о NVR, управление настройками PTZ, стратегии записи и перехода на летнее время. Видео Управление OSD и настройками изображения, а также параметрами и расписанием записи, настройка тревог и маски конфиденциальности. Сеть Сетевые настройки NVR, а также DDNS, NTP и e-mail. Тревога Настройка тревожных входов и выходами. Пользователи Управление учетными записями пользователей Система Управление журналом и авторестартом NVR, настройками конфигурации и обновления встроенного ПО, а также подключенными съемными накопителями. Информация о медиапотоках. |
|  | Управление воспроизведением записей, сделанных NVR |
|  | Управление настройками резервного копирования записей сделанных NVR. |
|  | Управление режимами записи регистратора: запрет записи, запись вручную и запись по расписанию. |
|  | Отображение информации о тревогах на каналах регистратора |
|  | Управление снятием снимков (скриншотов) с каналов |
|  | Просмотр и управление сохраненными снимками экрана (скриншотами), а также резервными копиями записей |

Описание настроек регистратора, отображаемых при вызове каких-либо инструментов на панели, приведены в разделе 6.4.

### 6.2.2. Панель просмотра.

Общий вид панели просмотра приведен на рисунке 17. Панель, в зависимости от модели регистратора может состоять из четырех (для четырехканального) или восьми (для восьмиканального) окон просмотра. Окно просмотра приведено на рисунке 20.

Рисунок 20

В левом верхнем углу окна просмотра отображается настраиваемое название/имя канала. По умолчанию каналы регистратора имеют имена CH01-CH08.

Примечание:

При отображении видеопотока в окне просмотра название канала отображаться не будет.

В правом нижнем углу окна просмотра расположена панель инструментов, с помощью которой можно управлять вкл./выкл. отображения видео с камеры и захватом изображения, а также цифровым или оптическим (у PTZ камер) зумом.

Назначение инструментов, расположенных на панели правления окна просмотра приведено в таблице 21, а описание использования дано ниже.

Таблица 21

| Пиктограмма инструмента | Описание отображаемого раздела настроек при вызове инструмента |
| --- | --- |
|  | Вкл./выкл. просмотра изображения с камеры. |
|  | Переключение между цифровым и оптическим увеличением. Увеличение изображения осуществляется вращением колеса мыши. Цифра, отображаемая в пиктограмме, соответствует кратности увеличения изображения. |
|  | Получение снимка с изображения, транслируемого камерой. |

#### 6.2.2.1. Вкл./выкл. просмотра изображения с камеры.

По умолчанию изображение с камеры не воспроизводится, что соответствует пиктограмме «крестик». Для воспроизведения изображения необходимо кликнуть по пиктограмме, при этом она поменяется на другую -  «галочка».

#### 6.2.2.2. Переключение между режимами цифрового и оптического увеличения.

Увеличение изображения осуществляется вращением колеса мыши.

По умолчанию включено цифровое увеличение, соответствующее пиктограмме с изображением лупы. Цифра, отображаемая в пиктограмме режима цифрового увеличения, соответствует кратности увеличения изображения. Положение курсора мыши в окне просмотра при этом является центром увеличиваемого изображения

Для переключения в режим оптического увеличения необходимо кликнуть по пиктограмме, при этом она поменяется на другую, с изображением камеры PTZ.

#### 6.2.2.3. Снятие снимка с изображения, транслируемого камерой.

Для получения снимка необходимо кликнуть по пиктограмме. Получение снимка возможно только при включенном воспроизведении изображения с подключенной к каналу камеры.

Вид панели инструментов окна просмотра в различных режимах работы представлен на рис. 22.

Рисунок 22

### 6.2.3. Контекстное меню.

Контекстное меню предназначено для доступа ко всем разделам настройки веб-интерфейса NVR. Контекстное меню дублирует все инструменты, представленные на панели инструментов (см. раздел 6.2.1) веб-интерфейса. Вызов контекстного меню осуществляется по правому клику в любом месте веб-интерфейса. Внешний вид контекстного меню представлен на рисунке 23.

Назначение инструментов контекстного меню описано в таблице 24.

Рисунок 23

Таблица 24

| Пиктограмма инструмента | Описание отображаемого раздела настроек при вызове инструмента |
| --- | --- |
|  | Управление воспроизведением записей, сделанных NVR |
|  | Управление настройками резервного копирования записей сделанных NVR. |
|  | Управление PTZ функциями подключенной к каналу камеры, такими как: перемещение, управление объективом и предустановки |
|  | Управление снятием снимков (скриншотов) с каналов |
|  | Отображение информации о тревогах на каналах регистратора |
|  | Просмотр и управление сохраненными снимками экрана (скриншотами), а также резервными копиями записей |
|  | Управление настройками видеорегистратора: Основные Информация о NVR, управление настройками PTZ, стратегии записи и перехода на летнее время. Видео Управление OSD и настройками изображения, а также параметрами и расписанием записи, настройка тревог и маски конфиденциальности. Сеть Сетевые настройки NVR, а также DDNS, NTP и e-mail. Тревога Настройка тревожных входов и выходами. Пользователи Управление учетными записями пользователей Система Управление журналом и авторестартом NVR, настройками конфигурации и обновления встроенного ПО, а также подключенными съемными накопителями. Информация о медиапотоках. |
|  | Управление режимами записи регистратора: запрет записи, запись вручную и запись по расписанию. |
|  | Настройка отображаемого потока и ротации каналов в полноэкранном режиме, а также языковые настройки интерфейса. |
|  | Настройка параметров изображения канала: яркость, контрастность, насыщенность, оттенок. |
|  | Управление поиском IP камер, назначением на каналы (в ручном и автоматическом режимах). Управление сетевыми настройками IP камер. |
|  | Активация двусторонней голосовой связи. |
|  | Включение и выключение одновременной трансляции видеопотока всех каналов NVR. |
|  | 4 канала | Инструмент для организации одновременного отображения на панели просмотра разного количества каналов NVR. |
|  | 6 каналов |  |
|  | 9 каналов |  |
|  | Перезагрузка NVR и блокировка автоматического скрывания панели инструментов. |

### 6.2.4. Информация о текущем пользователе.

В правом верхнем углу веб-интерфейса (см. рис. 25) приведена информация о текущем пользователе веб-интерфейса регистратора.

Рисунок 25

## 6.3. Установка IP канала.

В данном разделе приведено описание подключения IP камер к каналам регистратора. Подключение осуществляется вызовом меню «Установка IP канала», расположенного в контекстном меню основного экрана веб-интерфейса.

Примечание.

Для подключения IP камер к каналам регистратора все устройства должны быть предварительно соединены сетевыми кабелями (например, как на схеме приведенной на рисунке 3), между собой. Также все устройства должны быть соединены с источниками питания и включены.

Подключение камер к каналам регистратора возможно в двух режимах: вручную и автоматически.

В ручном режиме подключение IP камер к каналам может осуществляться  с использованием  инструмента автоматического поиска камер в локальной сети, к которой подключен регистратор, или же посредством ввода вручную параметров их подключения. В этом режиме возможно также подключение камер находящихся вне пределов локальной сети регистратора.  Кроме того, в ручном режиме возможно изменение сетевых настроек IP камер и корректировка параметров установленных IP каналов.

В автоматическом режиме процесс подключения камер соединенных сетевыми кабелями в локальную сеть, к регистратору, полностью автоматизирован. В этом режиме, регистратор находит все соединенные с регистратором IP камеры, и меняет их настройки таким образом, чтобы они находились в одной локальной сети.

Ручной режим добавления каналов удобен в случае:

- необходимости добавления IP-камер находящихся вне одной локальной сети с регистратором;

- необходимости ручной настройки или изменения сетевых параметров IP-камер;

- необходимости добавления на каналы регистратора части подключенных в локальную сеть камер;

- необходимости включения регистратора в существующую систему видеонаблюдения.

Автоматический режим добавления каналов удобен в случае:

- отсутствие необходимости ручной настройки сетевых параметров IP-камер или/и  IP каналов NVR;

- необходимости быстрой настройки и запуска работы системы видеонаблюдения.

### 6.3.1. Установка IP каналов в ручном режиме. Общие сведения.

Для установки IP каналов NVR в ручном режиме необходимо выбрать вариант «Вручную» (см. рис. 26) в меню «Установка IP канала», расположенном в контекстном меню основного экрана веб-интерфейса, после чего будет открыто окно ручной настройки (см. рис. 27) IP каналов. Окно ручной установки IP каналов укрупненно можно разбить на несколько областей:

- Список установленных IP каналов, в котором отображена информация о камерах, привязанных к ним;

- Поле автоматического поиска камер, предназначенное для поиска IP камер в локальной сети

- Поле изменения сетевых параметров IP камер, информация о которых расположена в поле автоматического поиска;

- Поле изменения настроек IP канала, предназначенное для корректировки параметров уже установленных каналов.

Рисунок 26

Рисунок 27

### 6.3.2. Установка IP каналов в ручном режиме для IP- камер в локальной сети NVR.

Последовательность действий при ручной установке IP каналов, для локально подключенных IP камер, выглядит следующим образом:

1. Поиск IP камер при помощи инструмента автоматического поиска.

2. Корректировка, при необходимости, сетевых параметров найденных IP-камер.

3. Добавление необходимых камер в список установленных каналов.

4. Корректировка, при необходимости, параметров установленного IP канала.

#### 6.3.2.1. Поиск камер при помощи инструмента автоматического поиска.

Для запуска поиска необходимо нажать кнопку «Поиск» расположенную в поле автоматического поиска IP камер (см. рис. 28). Найденные камеры будут отображены в списке, находящемся в этом же поле.

Внимание!

В списке найденных камер будут отображены все соединенные локально камеры, включая те, сетевые настройки которых отличаются от таковых на регистраторе. При добавлении камер с отличающимися сетевыми настройками они могут быть назначены на канал, однако трансляция запись с них производиться не будет.

Рисунок 28

В списке найденных камер будут отображены их параметры, в том числе:

- IP – IP-адрес найденной камеры;

- Протокол – сетевой протокол, по которому камера подключена к регистратору;

- Порт – порт управления камерой;

- Имя устройства – серийный номер подключенной камеры.

#### 6.3.2.2. Корректировка сетевых параметров найденных IP-камер.

При необходимости возможна корректировка сетевых параметров найденных IP камер. Корректировка осуществляется в поле изменения сетевых параметров IP камер (см. рис. 29).

Возможна корректировка следующих сетевых параметров найденных IP камер:

- IP – IP-адрес найденной камеры;

- Маска подсети – маска локальной подсети;

- Основной шлюз – адрес основного шлюза локальной подсети;

- DNS1 – адрес основного DNS сервера;

- DNS2 – адрес дополнительного DNS сервера;

Рисунок 29

Для применения изменений сделанных настроек необходимо нажать кнопку «Изменить».

#### 6.3.2.3. Добавление камер в список установленных IP каналов.

Для добавления камер в список установленных каналов необходимо в списке найденных камер отметить чекбокс (см. рис. 30), расположенный слева от IP адреса, в строке с нужной камерой.

Рисунок 30

Для добавления всех найденных камер необходимо нажать кнопку «Все», расположенную в поле поиска. При этом камеры будут добавлены в список установленных каналов в том порядке, в котором были найдены инструментом автоматического поиска.

Примечание!

Добавление найденных IP-камер в список установленных IP каналов будет производиться в том же порядке, в котором будут отмечены чекбоксы в соответствующих строках в поле поиска камер. В списке найденных камер будут отображены все соединенные локально камеры, включая те, сетевые настройки которых отличаются от таковых на регистраторе. При добавлении камер с отличающимися сетевыми настройками они могут быть назначены на канал, однако трансляция и запись с них производиться не будут.

#### 6.3.2.4. Корректировка параметров установленных IP каналов.

При необходимости возможна корректировка параметров установленных IP каналов. Корректировка осуществляется в поле настроек IP канала (см. рис. 31)

Рисунок 31

Возможна корректировка следующих сетевых параметров найденных IP камер:

- Канал – меню выбора IP канала, на котором необходимо скорректировать параметры (1 – 8 для восьмиканального и 1 – 4 для четырехканального варианта регистратора);

- Протокол – меню выбора одного из предустановленных протоколов обмена данными между камерой и регистратором. Возможен выбор из следующих вариантов:

  - Onvif – общепринятый отраслевой стандарт обмена данными между различными устройствами;

  - i8 – внутренний протокол обмена данными;

  - i9 – внутренний протокол обмена данными. При работе с камерами IPEYE используется по умолчанию;

  - RTSP – потоковый протокол реального времени. Для работы с данным протоколом необходимо знать некоторые параметры URL потока, синтаксис которого зависит от конкретной модели камеры. Для камер производства IPEYE URL потока выглядит так:

Для основного потока

rtsp://имя пользователя:пароль@IP-адрес:видеопорт/mpeg4

Для дополнительного потока

rtsp://имя пользователя:пароль@IP-адрес:видеопорт/mpeg4cif

Пример заполнения параметров, при подключении по RTSP, приведен на рисунке 32.

Рисунок 32

- IP – IP-адрес камеры, привязанной к каналу;

- Порт – порт управления камерой, привязанной к каналу;

- Тип потока – меню выбора типа потока для записи (основной или дополнительный поток).

- Тип сети – выбор протокола передачи данных - TCP/UDP;

- Play mode – меню с предустановленными режима трансляции видеоизображения в окне просмотра:

  - Real time – режим воспроизведения «В реальном времени», при котором буферизация изображения не производится, а видео в окне просмотра веб-интерфейса отображается без задержек. При этом возможно появление рывков и замираний, в зависимости от загруженности локальной сети, к которой подключен регистратор и камеры;

  - Smooth – режим воспроизведения «Сглаживание», при котором используется буферизация и в окне просмотра веб-интерфейса видео отображается с небольшой задержкой (около одной секунды). Данный режим рекомендуется к использованию для устранения рывков и замираний, возможных в режиме «Real time».

- Имя пользователя – имя учетной записи на IP-камере, привязанной к каналу;

- Пароль – пароль учетной  записи IP-камеры, привязанной к каналу.

Для копирования сделанных настроек на другие каналы, необходимо нажать кнопку «Копировать в…». По нажатию кнопки будет отображено окно (см. рис. 33). В окне будет предложено выбрать каналы, в которые необходимо скопировать сделанные настройки. Выбор каналов осуществляется отметкой чекбоксов в отображенном окне. После выбора необходимых каналов необходимо нажать кнопку «ОК» - настройки будут автоматически скопированы в выбранные каналы.

Рисунок 33

При копировании настроек в выбранные каналы IP адрес камеры не копируется.

Для применения сделанных корректировок IP канала необходимо нажать кнопку «Сохранить».

### 6.3.3. Установка IP каналов в ручном режиме для IP-камер вне локальной сети NVR.

Последовательность действий при подключении на IP каналы IP камер, расположенных вне локальной сети:

1. Включение IP канала.

2. Установка параметров IP канала.

#### 6.3.3.1. Включение IP канала.

Включение IP канала производится в соответствии с инструкцией, приведенной в разделе 6.3.4.

#### 6.3.3.2. Установка параметров IP канала.

Действия по установке параметров IP канала, в основном, аналогичны описанным в разделе 6.3.2 (подраздел «Корректировка параметров установленных IP каналов»).

В общем случае, для добавления на канал IP-камеры, расположенной удаленно, например, через сеть Интернет, необходимо ввести на включенном канале IP адрес и порт управления подключаемой камеры, а также логин и пароль для доступа на камеру.

Для применения введенных настроек IP канала необходимо нажать кнопку «Сохранить».

### 6.3.6. Установка IP каналов в автоматическом режиме.

Для установки IP каналов NVR в автоматическом режиме необходимо выбрать вариант «Авто» (см. рис. 34) в меню «Установка IP канала», расположенном в контекстном меню основного экрана веб-интерфейса, после чего будет открыто окно (см. рис. 35) в котором необходимо подтвердить запуск мастера автоматической настройки IP каналов.

Рисунок 34

Рисунок 35

Для подтверждения запуска автоматической настройки IP каналов нажмите «Yes». После подтверждения запуска мастером настройки будет открыто окно, в котором будет отображен индикатор настройки (progress bar), см. рис . 36.

Рисунок 36

В процессе работы мастера автоматической настройки регистратором будет осуществлен поиск всех доступных в локальной сети камер, к которой подключен NVR. При этом будут найдены даже те камеры, сетевые настройки которых отличаются от настроек, установленных на регистраторе. В процессе автоматической настройки всех найденных IP-камер будут изменены и установлены соответствующими настройкам NVR.

Примечание.

IP адреса, которые получат найденные в процессе автоматической настройки IP камеры будут начинаться с адреса, следующего по возрастанию за адресом NVR, а последовательность добавления камер на каналы, будет соответствовать последовательности, в которой они были найдены регистратором.

После окончания работы мастер автоматической настройки сообщит о завершении работы и отобразит окно, с сообщением об успешном сохранении настроек IP каналов (см. рис. 37).

Рисунок 37

Нажмите кнопку «ОК» для закрытия мастера автоматической настройки IP каналов.

Посмотреть или, при необходимости, откорректировать настройки IP-каналов, сделанные мастером автоматической настройки, можно войдя в меню ручной настройки IP каналов (см. раздел 6.3.2)

### 6.3.4. Включение и выключение IP каналов.

При установке IP каналов в ручном режиме, локально подключенные камеры, найденные и добавленные в список установленных каналов, автоматически включают эти каналы.

При подключении удаленных IP камер, включение канала необходимо произвести вручную. Включение IP канала (см. рис. 38) осуществляется установкой чекбокса в списке установленных каналов (столбец «CH»), в нужной строке, либо в поле изменения настроек IP канала.

Рисунок 38

Во втором случае, сначала, из выпадающего списка необходимо выбрать нужный канал, а затем установить чекбокс рядом с параметром «Включить». После включения канала, его параметры станут доступны для редактирования.

Примечание!

Выключение каналов не удаляет их настройки, а только останавливает возможность их трансляции и записи. При повторном включении каналов они начнут работу в том же режиме, в каком работали до выключения.

### 6.3.5. Удаление подключенных IP-камер с IP каналов.

Для удаления IP-камеры с IP канала необходимо, с помощью двойного клика, выбрать в поле списка установленных IP каналов строку с IP адресом нужной к удалению камеры и затем нажать кнопку «Удалить», расположенную внизу списка (см. рис. 1.1). При этом, параметры IP канала, за исключением IP адреса останутся сохранены, а канал переключится в выключенное состояние.

Примечание!

При повторном назначении IP камеры на IP канал, с которого до этого была удалена другая камера, вновь добавляемая не изменит параметры канала, на который назначена, за исключением IP адреса. Вследствие этого может потребоваться корректировка параметров IP канала.

### 6.3.5. Обмен настроек между IP каналами. Изменение последовательности окон просмотра.

На панели просмотра основного экрана веб-интерфейса предусмотрена простая возможность изменения расположения окон просмотра, а также обмена настроек между двумя любыми IP каналами. Ниже рассмотрены оба варианта изменений.

#### 6.3.5.1. Обмен настроек между IP каналами.

Данная настройка позволяет произвести обмен настроек между двумя любыми установленными IP каналами. Таким образом, все настройки одного IP канала (описанные в разделе 6.3.3) будут назначены на другой IP канал.

Для активации/деактивации настройки необходимо в контекстном меню основного экрана веб-интерфейса выбрать пункт «Установка IP канала», и в раскрывшемся подменю установить/снять чекбокс рядом с пунктом «Перетащите канал последовательность» (см. рис. 39).

Рисунок 39

Обмен настроек производится путем «перетягивания» окон при помощи мыши (методом Drag-and-drop). При этом каналы, между которыми необходимо обменять настройки, должны быть включены на трансляцию.

Внимание!

Каналы при обмене настроек не поменяются местами, а только примут параметры друг друга.

Для обмена настроек необходимо сначала кликнуть левой клавишей мыши в исходном окне просмотра и затем, не отпуская ее, передвинуть курсор в окно назначения. В результате, настройки каналов поменяются местами, а последовательность их отображения не изменится.

#### 6.3.5.2. Изменение последовательности окон просмотра.

Функция изменения последовательности окон просмотра позволяет поставить любое окно просмотра в любую позицию, без изменения настроек установленных IP каналов. Изменение последовательности каналов производится точно также как и обмен настроек между каналами, с той разницей, что функция «Перетащите канал последовательность» должна быть не активна (снят чекбокс). При этом изменится последовательность отображения каналов.

Наглядно разницу между функциями изменения последовательности окон просмотра и обмена настроек между IP каналами можно увидеть на рисунке 40.

Рисунок 40

## 6.4. Настройки.

Настройка основных параметров NVR через веб-интерфейс осуществляется в меню «Установки». Доступ к меню осуществляется как с панели инструментов основного экрана веб-интерфейса, так и через его контекстное меню.

Общий вид меню «Установки» приведен на рисунке 41.

Рисунок 41

Укрупненно меню «Установки» можно разделить на две части: в правой части расположены названия разделов и подразделов меню, позволяющие быстро переключаться между ними, а в левой части собственно настраиваемые параметры.

Ниже меню «Установки» рассмотрено более подробно, по разделам.

### 6.4.1. Основные.

#### 6.4.1.1. Устройство.

Рисунок 42

В подразделе «Устройство» (см. рис 42) представлены базовые сведения и настройки регистратора, в том числе:

- Имя устройства – поле, в котором можно ввести название устройства;

- ID устройства – поле для ввода идентификационного номера устройства, в диапазоне 1 – 255;

- Перезапись HDD – поле выбора одной из предустановленных стратегий записи регистратора:

  - Заменить – после окончания свободного места на съемном хранилище запись на нем будет начата сначала, с затиранием наиболее ранних записей;

  - Остановить запись – после окончания свободного места на съемном хранилище, запись будет остановлена.

- Record Time (Hour) – выбор времени максимальной продолжительности видеозаписи и хранения на каждый канал. Допускается установить в интервале 1 – 65535. Если расположенный рядом с этой строкой чекбокс  отмечен, то максимальное время записи и ее хранения устанавливается числовым значением введенного параметра. Если чекбокс не отмечен, ограничение на время записи и хранения отсутствует;

- Серийный номер – информация о серийном номере устройства;

- Количество каналов – информация о количестве IP каналов регистратора;

- Тревожные входы  - информация о количестве тревожных входов, подключенных к регистратору;

- Тревожные выходы  - информация о количестве тревожных выходов, подключенных к регистратору;

- HDD – информация о количестве жестких дисков, подключенных к регистратору;

- Формат видео – поле выбора одного из предустановленных форматов отображения видео:

  - PAL – европейский стандарт вещания видеосигнала;

  - NTSC – североамериканский/японский стандарт вещания видеосигнала.

- Текущее время – поле для настройки текущего времени устройства. Изменение текущего времени осуществляется при помощи стрелок, в правой части поля, или при помощи клавиатуры и мыши. Для применения сделанных изменений времени устройства, необходимо нажать кнопку «Изменить».

Для применения сделанных настроек необходимо нажать кнопку «Применить».

#### 6.4.1.2. Версия системы.

Рисунок 43

В подразделе «Версия системы» (см. рис 43) представлены данные о текущей версии встроенного ПО (прошивки) регистратора и версии реализации его аппаратной платформы:

- Мастер вервия – информация о версии встроенного ПО (прошивки);

- ID устройства – информации о аппаратной версии устройства.

#### 6.4.1.3. PTZ.

Рисунок 44

В подразделе «PTZ» (см. рис 44) представлены текущие настройки управления PTZ камерами для каждого IP канала, в том числе:

Канал – поле выбора одного из IP каналов регистратора, для корректировки его параметров управления PTZ;

Бит в секунду - выбор скорости обмена данными  с PTZ устройством, бит/сек;

Бит в секунду – поле выбора одного из предустановленных значений битов данных;

Стоп биты - выбор одного из вариантов предустановленной длины стоп-бита;

Четность - вкл./выкл. проверки четности, а также выбор варианта проверки;

Управление потоком - вкл./выкл. управление потоком данных, а также выбор варианта управления;

Протокол - выбор одного из предустановленных протоколов управления PTZ устройством;

PTZ адрес – задание номера PTZ, в диапазоне 0 – 255.

Для копирования сделанных настроек на другие каналы, необходимо нажать кнопку «Копировать в». По нажатию кнопки будет отображено окно (см. рис. 45). В окне будет предложено выбрать каналы, в которые необходимо скопировать сделанные настройки. Выбор каналов осуществляется отметкой чекбоксов в отображенном окне. После выбора необходимых каналов необходимо нажать кнопку «ОК» - настройки будут автоматически скопированы в выбранные каналы.

Рисунок 45

Для применения сделанных корректировок управления PTZ необходимо нажать кнопку «Применить».

#### 6.4.1.4. Летнее время.

Рисунок 46

В подразделе «Летнее время» (см. рис 46) представлены текущие настройки перехода времени устройства на летнее время и обратно.

Для активации функции перехода на летнее время необходимо установить чекбокс «Включить летнее время».

Для настройки периода летнего времени необходимо установить параметры его начала и окончания, включая: месяц, неделю, день недели и час перехода. Кроме того, необходимо установить величину временного смещения, действующую в период летнего времени.

Для применения настроек летнего времени необходимо нажать кнопку «Применить».

### 6.4.2. Видео.

#### 6.4.2.1. Дисплей.

В подразделе «Дисплей» (см. рис 47) представлены настройки отображения оверлейной (OSD) информации в окне просмотра.

Рисунок 47

- Канал -  меню выбора IP канала, на котором необходимо скорректировать параметры (1 – 8 для восьмиканального и 1 – 4 для четырехканального варианта регистратора);

- Показать имя – чекбокс, вкл./выкл. отображение информации о названии IP канала в окне просмотра;

- Локальный Имя камеры – поле для установки имени IP канала, отображаемого в окне просмотра;

- Показать имя – чекбокс, вкл./выкл. отображение информации о названии IP-камеры в окне просмотра;

- Имя камеры – поле для установки имени IP-камеры, отображаемого в окне просмотра;

- Показать дату – чекбокс, вкл./выкл. отображение даты и времени в окне просмотра;

- Формат времени – выбор отображаемого формата времени: 12-ти или 24-часовой формат;

- Формат даты – выбор формата отображения даты, из предустановленных вариантов:

  - YYYY-MM-DD Год Месяц День;

  - MM-DD-YYYY Месяц День Год;

  - DD-MM-YYYY День Месяц Год.

- Позиция OSD – настройка положения оверлейной (OSD) информации в окне просмотра. Для запуска функции настройки положения необходимо нажать кнопку «Настройка», расположенную справа от названия функции.

- Настройка картинки – настройка параметров отображаемого изображения: яркость, контрастность, насыщенность, оттенок. Для запуска функции настройки изображения необходимо нажать кнопку «Настройка», расположенную справа от названия функции. После нажатия будет отображено меню с настраиваемыми параметрами, регулировка которых производится перемещением с помощью мыши соответствующих указателей («ползунков»). Функция настройки изображения, расположенная в этом разделе дублирует функцию «Настройка картинки», представленную в виде отдельного меню и описанную в разделе 6.12 данного руководства.

Для копирования сделанных настроек на другие каналы, необходимо нажать кнопку «Копировать в». По нажатию кнопки будет отображено окно (см. рис. 48).

Рисунок 48

В окне будет предложено выбрать каналы, в которые необходимо скопировать сделанные настройки. Выбор каналов осуществляется отметкой чекбоксов в отображенном окне. После выбора необходимых каналов необходимо нажать кнопку «ОК» - настройки будут автоматически скопированы в выбранные каналы.

Для применения сделанных настроек отображения OSD информации необходимо нажать кнопку «Применить».

#### 6.4.2.2. Запись.

В подразделе «Запись» (см. рис 49) представлены настраиваемые параметры записи IP каналов.

Рисунок 49

- Канал -  меню выбора IP канала, на котором необходимо настроить параметры (1 – 8 для восьмиканального и 1 – 4 для четырехканального варианта регистратора);

- Поток – меню выбора типа потока для записи (основной или дополнительный поток);

- Тип потока – выбор варианта записи потока:

  - Видео;

  - Видео и аудио.

- Разрешение – меню выбора разрешения записываемого видеопотока;

- Битрейт – выбор варианта битрейта потока:

  - Постоянный;

  - Переменный.

- Макс. битрейт – выбор одного из предустановленных значений максимального битрейта для записываемого потока. Существует возможность вручную указать необходимое значение битрейта. В этом случае необходимо из выпадающего меню выбрать вариант «Настройка» и указать значение битрейта, в килобитах, вручную, в строке ниже;

- Частота кадров – выбор одного из предустановленных значений частоты кадров;

- Качество видео – выбор одного из предустановленных значений качества видео. Настройка данного параметра становится активной только при выборе варианта «Переменный» параметра «Битрейт»;

- Интервал ключевого кадра – поле для установки значения интервала между ключевыми кадрами, в кадрах/сек.

Для копирования сделанных настроек на другие каналы, необходимо нажать кнопку «Копировать в…». По нажатию кнопки будет отображено окно (см. рис. 50).

Рисунок 50

В окне будет предложено выбрать каналы, в которые необходимо скопировать сделанные настройки. Выбор каналов осуществляется отметкой чекбоксов в отображенном окне. После выбора необходимых каналов необходимо нажать кнопку «ОК» - настройки будут автоматически скопированы в выбранные каналы.

Для применения сделанных настроек параметров записи необходимо нажать кнопку «Применить».

#### 6.4.2.3. Запись по расписанию.

В подразделе «Запись по расписанию» (см. рис 51) представлены настраиваемые параметры для составления расписания записи видеопотока на IP каналах регистратора.

Рисунок 51

Расписание записи может быть настроено по нескольким критериям:

Расписание – запись по времени. Запись будет производиться в течение всего временного интервала указанного в расписании записи;

Движение – запись по детекции движения. В этом случае запись будет производиться при срабатывании тревоги детекции движения в течение указанного временного интервала;

Тревога – запись по срабатыванию тревожных входов в течение настроенного интервала времени.

Движение или тревога – запись при наступлении одного, любого из двух, событий: срабатывание тревоги детекции движения или тревожного входа.

Движение и тревога – запись при наступлении комбинации из двух, событий: срабатывание тревоги детекции движения и тревожного входа.

Также расписание записи может быть настроено либо по нескольким критериям в течение каждого дня недели, либо сразу на всю неделю, но по какому-либо одному, выбранному пользователем критерию. При этом настройка может осуществляться как графическим методом, при помощи мыши, так и табличным методом, когда для каждого дня, необходимого к настройке, и временного промежутка (до восьми промежутков в течение суток), выбирается критерий запуска записи, а также время начала и окончания его действия.

Иллюстрация вышесказанного приведена на схеме 52.

Рисунок 52.

Для активации записи по расписанию чекбокс «Включение записи» должен быть установлен.

Редактирование расписания записи.

Для активации возможности редактирования расписания записи необходимо чтобы чекбокс «Включение записи» был установлен.

Создание расписания записи индивидуально для каждого дня.

Создание такого расписания возможно в двух вариантах:

1. Графическим методом;

2. Табличным методом.

При этом в любой момент создания расписания можно переключиться на любой из этих методов и продолжить редактирование.

Графический метод создания расписания записи.

Графический метод создания расписания записи удобно использовать в тех случаях когда настраиваемые временные интервалы кратны получасу и начинаются/заканчиваются в начале или середине часа, например в 00:00, 00:30 и т.д.

Поле для графической настройки и отображения расписания записи приведено на рисунке 53.

Рисунок 53

Поле  графической настройки представлено в виде координатной сетки, по горизонтальной оси которой производится отсчет часов в течение суток, а по вертикальной – дней в течение недели.

Под полем графической настройки расположено поле выбора критериев для записи при создании расписания.

Для создания расписания необходимо выбрать критерий, отметив один из радиобоксов (), а затем, в поле настройки расписания записи кликнуть левой клавишей мыши в начале запланированного временного интервала и не отпуская клавишу выделить область по горизонтали, до конца этого интервала.

При этом если выделение области будет произведено не только по горизонтали, но и по вертикали, за пределы соответствующие одному дню, то расписание будет установлено также и на другой день, в область которого попадает курсор. После этого необходимо отпустить левую клавишу мыши и расписание для запланированного интервала будет создано, о чем будет свидетельствовать соответствующая окраска клеток координатной сетки. При этом цвет окрашенных клеток будет соответствовать выбранному критерию.

Для удаления расписания назначенного на выбранный временной интервал необходимо кликнуть правой клавишей мыши в любой точке, внутри этого интервала. Расписание для такого интервала будет удалено, о чем будет свидетельствовать удаление окраски соответствующей области на координатной сетке.

Примечание!

За один клик, выполняемый при удалении расписания, производится удаление только одного временного интервала, независимо от его продолжительности, даже при удалении смежных интервалов с одинаковыми критериями записи.

Возможно также групповое удаление интервалов расписания. Для этого необходимо кликнуть правой клавишей и удерживая ее выделить область интервалов необходимых для удаления. Все интервалы, попавшие в зону выделения, даже частично, будут удалены.

Настройка расписания записи созданного графическим методом, с точностью, превышающей 30 минут может быть сделана по двойному клику внутри нужного запланированного интервала времени. При этом будет отображено диалоговое окно (см. рис. 54) в котором возможна настройка интервалов с точностью до минуты.

Рисунок 54

После точной настройки интервала необходимо нажать кнопку «ОК».

Внимание!

После редактирования необходимо сохранить расписание, нажав кнопку «Применить», даже если расписание не планируется к использованию немедленно. В противном случае, все несохраненные данные, при снятии чекбокса «Включение записи», будут утеряны.

Табличный метод создания расписания записи.

Для создания расписания записи табличным методом необходимо нажать кнопку «Настройки» в меню табличной настройки расписания записи (см. рис. 55) При нажатии кнопки будет отображено диалоговое окно, (см. рис. 56), в котором необходимо настроить нужное количество (до восьми) интервалов, для каждого дня недели.

Рисунок 55

Для настройки расписания в течение суток необходимо:

- Выбрать день недели, для которого необходимо создать расписание;

- Отметить чекбокс в левой части экрана в строке с настраиваемым временным периодом;

- Задать начало временного периода в течение, которого будет действовать критерий запуска видеозаписи;

- Задать окончание временного периода в течение, которого будет действовать критерий запуска видеозаписи;

- Задать критерий запуска видеозаписи в течение периода, выбрав один из предустановленных вариантов.

При задании пересекающихся во времени периодов, заданных для записи по любым критериям, веб-интерфейс отобразит окно с уведомлением об ошибке (см. рис. 57).

Рисунок 56

Рисунок 57

Таким же образом, при необходимости, настраиваются остальные временные периоды. Максимальное количество настраиваемых периодов в течение дня – восемь.

Для задания настроек временных  периодов, сделанных для какого-либо одного дня другим дням недели необходимо:

- Выбрать в меню копирования настроек расписания необходимый день недели, в который планируется копирование настроек;

- Нажать кнопку «Копировать».

Для применения сделанных настроек параметров записи необходимо нажать кнопку «Применить».

Создание расписания записи сразу на всю неделю.

Возможности веб-интерфейса позволяют создать расписание записи на всю неделю сразу. Созданное таким методом расписание, будет распространяться на все дни недели, и работать круглосуточно. Для такого расписания возможно задание только какого-либо одного из предустановленных критериев, по которому будет вестись запись.

Для создания расписания таким методом необходимо установить чекбокс «Вся неделя» (см. рис. 58), а также выбрать канал и критерий, по которому будет вестись запись.

Рисунок 58

Примечание!

Обратите внимание, что при выборе другого канала в меню настройки записи по расписанию и установленном чекбоксе «Вся неделя» для возможности изменения метода создания или критерия записи необходимо, чтобы чекбокс «Включение записи» также был установлен на выбранном канале.

Для копирования сделанных настроек на другие каналы, необходимо нажать кнопку «Копировать в…». По нажатию кнопки будет отображено окно (см. рис. 59).

Рисунок 59

В окне будет предложено выбрать каналы, в которые необходимо скопировать сделанные настройки. Выбор каналов осуществляется отметкой чекбоксов в отображенном окне. После выбора необходимых каналов необходимо нажать кнопку «ОК» - настройки будут автоматически скопированы в выбранные каналы.

Для применения сделанных настроек параметров записи необходимо нажать кнопку «Применить».

Дополнительные настройки.

В меню «Дополнительные настройки» (см. рис. 60) устанавливается время записи при срабатывании тревожных выходов или детектировании движения.

Рисунок 60

В данном меню доступны для настройки два параметра, отвечающие за время записи:

- Предзапись - режим видеозаписи, при котором запись производится в течение некоторого, настраиваемого, временного интервала до возникновения тревожного события. На выбор доступны следующие варианты:

  - Без предзаписи – запись ведется непосредственно с момента возникновения тревожного события;

  - 5, 10, 15, 20, 25, 30 сек. – предустановленные значения временных интервалов предзаписи;

  - Без ограничений – запись ведется в течение максимального временного периода, ограниченного техническими возможностями IP-камеры.

- Post Record – режим видеозаписи, при котором, запись производится в течение некоторого, настраиваемого, интервала времени после окончания тревожного события.

#### 6.4.2.4. Движение.

В данном подразделе приведены настройки функции детекции движения.

Общий вид меню настройки детекции движения на регистраторе, приведен на рисунке 61.

Рисунок 61

Для настройки функции детекции движения необходимо:

- Выбрать IP  канал, на котором настраивается детекции движения;

- Активировать функцию установкой соответствующего чекбокса;

- Произвести настройку зоны детекции движения;

- Произвести настройку чувствительности детектора движения;

- Произвести настройку расписания обработки тревоги и реакции системы на тревожные события.

Выбор IP канала для настройки детекции движения.

Для начала настройки функции детекции движения необходимо произвести выбор IP канала из выпадающего меню «Канал» (см. рис. 61), расположенного в верхней части диалогового окна.

Активация функции детекции движения.

Для активации функции детекции движения необходимо установить чекбокс «Включение детектора движения» (см. рис. 61) на выбранном канале.

Настройка зоны детекции движения.

Программное обеспечение регистратора позволяет вручную задать области, в которых производится детекция движения. Для начала настройки зон детекции необходимо нажать кнопку «Настройки» в меню «Настройки зоны» (см. рис. 61). После нажатия кнопки будет отображено диалоговое окно (см. рис. 62), представляющее собой окно просмотра с нанесенной на него сеткой прямоугольников, являющихся единичными сегментами настройки области детекции движения.

Рисунок 62

Настройка области детекции осуществляется при помощи мыши. При этом действия, выполняемые с нажатой левой клавишей мыши, соответствуют добавлению сегментов в область детекции, а действия, выполняемые с правой клавишей – удалению из этой области.

По умолчанию область детекции движения распространяется на все окно просмотра, о чем говорит равномерная сетка из сегментов по всему окну.

Для удаления единичного сегмента из области детекции движения необходимо кликнуть по нему.

Для удаления более одного сегмента необходимо кликнуть правой клавишей мыши в начале выделяемой области и, не отпуская клавишу, произвести выделение необходимой зоны. При этом в выделенной области сетка прямоугольников отображаться не будет. Последовательно выделяя сегменты, по одному или группой, можно сформировать область детекции произвольной формы (см. рис. 62).

Добавление сегментов в область детекции осуществляется таким же методом, с той разницей, что для формирования области используется левая клавиша мыши.

По окончанию настройки зоны детекции, для применения сделанных изменений необходимо нажать кнопку «ОК», расположенную в правом нижнем углу окна, или нажать клавишу «Enter» на клавиатуре. Для отмены сделанных изменений необходимо нажать клавишу «Отмена» в той же части окна или клавишу «Escape».

Настройка чувствительности.

Настройка чувствительности детекции движения производится перемещением регулятора/индикатора («ползунка») при помощи мыши (см. рис. 61). При этом перемещение в правую сторону соответствует увеличению чувствительности, а в левую уменьшению. Крайнее левое положение ползунка соответствует выключению детектора движения.

Расписание обработки тревожных событий.

Расписание обработки тревоги определяет активность функции детектирования движения в течение всех дней недели.

По умолчанию, расписание обработки включено для всех каналов, на круглосуточную работу в течение всей недели. Для корректировки расписания необходимо нажать кнопку «Настройки», расположенную в меню «Расписание обработки тревоги». При нажатии на кнопку будет отображено окно (см. рис. 63)

Рисунок 63

Настройка расписания обработки тревог, также как и расписание записи, может быть сделана двумя методами:

1. Графический метод – при помощи мыши и визуального редактирования расписания, непосредственно в поле для отображения информации.

2. Табличный метод – позволяющий, посредством заполнения таблиц установить временные интервалы действия расписания.

При этом в любой момент создания расписания можно переключиться на любой из этих методов и продолжить редактирование.

Графический метод настройки расписания обработки тревог.

Поле графической настройки и отображения расписания записи приведено на рисунке 64.

Рисунок 64

Поле  графической настройки представлено в виде координатной сетки, по горизонтальной оси которой производится отсчет часов в течение суток, а по вертикальной – дней в течение недели.

По умолчанию все поле окрашено в синий цвет, что соответствует настройкам круглосуточной работы в режиме 24/7.

Для создания интервалов расписания необходимо в поле настройки расписания обработки кликнуть левой клавишей мыши в начале запланированного временного интервала и, не отпуская клавишу выделить область по горизонтали, до конца этого интервала, после чего отпустить клавишу.

При этом если выделение области будет произведено не только по горизонтали, но и по вертикали, за пределы соответствующие одному дню, то расписание будет создано также и для другого дня, в область которого попадает курсор.

О создании расписания будет свидетельствовать соответствующая (синяя) окраска клеток координатной сетки.

Для редактирования расписания (назначенного по умолчанию), в пределах одного дня, необходимо в поле настройки расписания записи кликнуть правой клавишей мыши в начале запланированного временного интервала и, не отпуская клавишу выделить область по горизонтали, до конца этого интервала и отпустить клавишу. В пределах выделенной области расписание будет удалено. Об удалении расписания будет свидетельствовать отсутствие соответствующей (синей) окраски клеток координатной сетки.

Если выделение области будет произведено не только по горизонтали, но и по вертикали, за пределы соответствующие одному дню, то расписание будет удалено также и для другого дня, в область которого попадает курсор.

Примечание!

За один клик, выполняемый при удалении расписания, производится удаление только одного временного интервала, независимо от его продолжительности, даже при наличии смежных интервалов идущих без временной паузы.

Возможно также групповое удаление интервалов расписания. Для этого необходимо кликнуть правой клавишей и удерживая ее выделить область интервалов необходимых для удаления. Все интервалы, попавшие в зону выделения, даже частично, будут удалены.

Настройка расписания обработки тревожных событий созданного графическим методом, с точностью, превышающей 30 минут может быть сделана по двойному клику внутри нужного запланированного интервала времени. При этом будет отображено диалоговое окно (см. рис. 65) в котором возможна настройка интервалов с точностью до минуты.

Рисунок 65

После точной настройки интервала необходимо нажать кнопку «ОК».

Табличный метод создания расписания записи.

Для создания расписания записи табличным методом необходимо нажать кнопку «Настройки» в меню настройки расписания обработки тревог. При нажатии кнопки будет отображено диалоговое окно, (см. рис. 66), в котором необходимо настроить нужное количество (до восьми) интервалов, для каждого дня недели.

Рисунок 66

Для настройки расписания в течение суток необходимо:

- Выбрать день недели, для которого необходимо создать расписание;

- Отметить чекбокс в левой части экрана в строке с настраиваемым временным периодом;

- Задать начало временного периода в течение, которого будет действовать критерий запуска видеозаписи;

- Задать окончание временного периода в течение, которого будет действовать критерий запуска видеозаписи;

При задании пересекающихся во времени периодов, заданных для записи по любым критериям, веб-интерфейс отобразит окно с уведомлением об ошибке (см. рис. 67).

Рисунок 67

Таким же образом, при необходимости, настраиваются остальные временные периоды. Максимальное количество настраиваемых периодов в течение дня – восемь.

Для задания настроек временных  периодов, сделанных для какого-либо одного дня другим дням недели необходимо:

- Выбрать в меню копирования «Копировать в…» необходимый день недели, в который планируется копирование настроек;

- Нажать кнопку «Копировать».

После редактирования необходимо сохранить расписание, нажав кнопку «ОК».

Реакция системы.

При срабатывании детектора движения возможны различные варианты реакции системы:

- Подача сигнала звуковой тревоги;

- Графическое отображение тревоги на мониторе;

- Отправка уведомления на электронную почту;

- Загрузка данных в отдельное программное обеспечение (CMS);

- Запись выбранных IP каналов.

Для настройки реакции системы необходимо нажать кнопку «Настройки» в меню «Реакции системы». После нажатия кнопки будет отображено диалоговое окно (см. рис. 68) в котором будет предложено при помощи чекбоксов выбрать варианты реакции.

Рисунок 68

После выбора необходимых вариантов реакции системы необходимо нажать кнопку «ОК»

Для копирования сделанных настроек на другие каналы, необходимо нажать кнопку «Копировать в…». По нажатию кнопки будет отображено окно (см. рис. 69).

Рисунок 69

В окне будет предложено выбрать каналы, в которые необходимо скопировать сделанные настройки. Выбор каналов осуществляется отметкой чекбоксов в отображенном окне. После выбора необходимых каналов необходимо нажать кнопку «ОК» - настройки будут автоматически скопированы в выбранные каналы.

Для применения сделанных настроек параметров детектора движения необходимо нажать кнопку «Применить».

#### 6.4.2.5. Потеря видео.

В данном подразделе приведены настройки функции детекции потери видеосигнала на IP канале.

Общий вид меню настройки потери видео, приведен на рисунке 70.

Рисунок 70

Для настройки функции детекции движения необходимо:

- Выбрать IP  канал, на котором настраивается функция детекции потери видеосигнала;

- Активировать функцию установкой соответствующего чекбокса;

- Произвести настройку расписания обработки тревоги и реакции системы на тревожные события.

Выбор IP канала для настройки детекции потери видео.

Для начала настройки функции детекции потери видеосигнала необходимо произвести выбор IP канала из выпадающего меню «Канал» (см. рис. 70), расположенного в верхней части диалогового окна.

Активация функции детекции потери видео.

Для активации функции детекции потери видеосигнала необходимо установить чекбокс «Включение детектора потери видео» (см. рис. 70) на выбранном канале.

Расписание обработки тревожных событий.

Расписание обработки тревоги определяет активность функции детекции потери видеосигнала в течение всех дней недели.

По умолчанию, расписание обработки включено для всех каналов, на круглосуточную работу в режиме 24/7. Для корректировки расписания необходимо нажать кнопку «Настройки», расположенную в меню «Расписание обработки тревоги». При нажатии на кнопку будет отображено окно (см. рис. 71)

Рисунок 71

Настройка расписания обработки тревоги полностью аналогична такой же функции описанной в разделе 6.4.2.4 «Движение».

Реакция системы.

При срабатывании детектора потери видеосигнала возможны различные варианты реакции системы:

- Подача сигнала звуковой тревоги;

- Графическое отображение тревоги на мониторе;

- Отправка уведомления на электронную почту;

- Загрузка данных в отдельное программное обеспечение (CMS);

Для настройки реакции системы необходимо нажать кнопку «Настройки» в меню «Реакции системы». После нажатия кнопки будет отображено диалоговое окно (см. рис. 72) в котором будет предложено при помощи чекбоксов выбрать варианты реакции.

Рисунок 72

После выбора необходимых вариантов реакции системы необходимо нажать кнопку «ОК»

Для копирования сделанных настроек на другие каналы, необходимо нажать кнопку «Копировать в». По нажатию кнопки будет отображено окно (см. рис. 73).

Рисунок 73

В окне будет предложено выбрать каналы, в которые необходимо скопировать сделанные настройки. Выбор каналов осуществляется отметкой чекбоксов в отображенном окне. После выбора необходимых каналов необходимо нажать кнопку «ОК» - настройки будут автоматически скопированы в выбранные каналы.

Для применения параметров детектора потери видеосигнала, необходимо нажать кнопку «Применить».

#### 6.4.2.6. Тревога заслон видео.

В данном подразделе приведены настройки функции детекции заслона объектива IP-камеры.

Общий вид меню настройки потери видео, приведен на рисунке 74.

Рисунок 74

Для настройки функции детекции заслона видео необходимо:

- Выбрать IP  канал, на котором настраивается функция детекции заслона видео;

- Активировать функцию установкой соответствующего чекбокса;

- Настроить зону детекции заслона видео;

- Произвести настройку расписания обработки тревоги и реакции системы на тревожные события.

Выбор IP канала для настройки детекции заслона видео.

Для начала настройки функции детекции заслона объектива необходимо произвести выбор IP канала из выпадающего меню «Канал» (см. рис. 74), расположенного в верхней части диалогового окна.

Активация функции детекции потери видео.

Для активации функции детекции потери видеосигнала необходимо установить чекбокс «Включение режим заслона видео» (см. рис. 74) на выбранном канале.

Настройка зоны детекции заслона видео.

Программное обеспечение регистратора позволяет вручную задать область детекция заслона видео. Для начала настройки зоны детекции необходимо нажать кнопку «Настройки» в меню «Настройки зоны» (см. рис. 74). После нажатия кнопки будет отображено диалоговое окно (см. рис. 75), представляющее собой окно просмотра, в котором, при помощи мыши, необходимо указать область детекции тревоги заслона видео. Возможно указание только одной области детекции заслона видео.

Рисунок 75

Указание области детекции заслона видео производится путем выделения курсором необходимого участка в окне настройки при нажатой левой клавише мыши. По окончанию выделения область будет обозначена в окне настройки как прямоугольник.

Для удаления зоны детекции заслона видео необходимо кликнуть правой клавишей мыши, в любой точке области, обозначенной в окне настройки зоны.

По окончанию настройки зоны детекции, для применения сделанных изменений необходимо нажать кнопку «ОК», расположенную в правом нижнем углу окна, или нажать клавишу «Enter» на клавиатуре. Для отмены сделанных изменений необходимо нажать клавишу «Отмена» в той же части окна или клавишу «Escape».

Расписание обработки тревожных событий.

Расписание обработки тревоги определяет активность функции детекции заслона видео в течение всех дней недели.

По умолчанию, расписание обработки включено для всех каналов, на круглосуточную работу в режиме 24/7. Для корректировки расписания необходимо нажать кнопку «Настройки», расположенную в меню «Расписание обработки тревоги». При нажатии на кнопку будет отображено окно (см. рис. 76)

Рисунок 76

Настройка расписания обработки тревоги полностью аналогична такой же функции описанной в разделе 6.4.2.4 «Движение».

Реакция системы.

При срабатывании детектора потери видеосигнала возможны различные варианты реакции системы:

- Подача сигнала звуковой тревоги;

- Графическое отображение тревоги на мониторе;

- Отправка уведомления на электронную почту;

- Загрузка данных в отдельное программное обеспечение (CMS);

Для настройки реакции системы необходимо нажать кнопку «Настройки» в меню «Реакции системы». После нажатия кнопки будет отображено диалоговое окно (см. рис. 77) в котором будет предложено при помощи чекбоксов выбрать варианты реакции.

Рисунок 77

После выбора необходимых вариантов реакции системы необходимо нажать кнопку «ОК».

Для копирования сделанных настроек на другие каналы, необходимо нажать кнопку «Копировать в». По нажатию кнопки будет отображено окно (см. рис. 78).

Рисунок 78

В окне будет предложено выбрать каналы, в которые необходимо скопировать сделанные настройки. Выбор каналов осуществляется отметкой чекбоксов в отображенном окне. После выбора необходимых каналов необходимо нажать кнопку «ОК» - настройки будут автоматически скопированы в выбранные каналы.

Для применения параметров детектора заслона видео, необходимо нажать кнопку «Применить».

#### 6.4.2.7. Маска видео.

В данном подразделе производится настройка функции маски видео, которая также еще имеет названия маски конфиденциальности или приватной маски. Суть данной функции заключается в возможности укрытия части окна просмотра IP канала от наблюдения и записи. Маска видео позволяет задать до четырех областей, которые будут выглядеть в окне просмотра как черные непрозрачные прямоугольники. Окно настройки маски видео представлено на рисунке 79.

Рисунок 79

Для настройки функции детекции маски видео необходимо:

- Выбрать IP  канал, на котором настраивается функция маски видео;

- Активировать функцию установкой соответствующего чекбокса;

- Настроить зоны детекции заслона видео;

Выбор IP канала для настройки детекции маски видео.

Для начала настройки функции маски видео необходимо произвести выбор IP канала из выпадающего меню «Канал» (см. рис. 79), расположенного в верхней части диалогового окна.

Активация функции маски видео.

Для активации функции маски видео необходимо установить чекбокс «Активировать видеомаску» (см. рис. 79) на выбранном канале.

Настройка зон маски видео.

Программное обеспечение регистратора позволяет вручную задать области маски видео. Для начала настройки зоны детекции необходимо нажать кнопку «Настройки» в меню «Настройки зоны» (см. рис. 79). После нажатия кнопки будет отображено диалоговое окно (см. рис. 80), представляющее собой окно просмотра, в котором, при помощи мыши, необходимо указать область детекции тревоги заслона видео. Возможно указание до четырех областей маски видео.

Рисунок 80

Указание области маски видео производится путем выделения курсором необходимых участков (до четырех) в окне настройки при нажатой левой клавише мыши. По окончанию выделения эти области будет обозначена в окне настройки как прямоугольники.

Для удаления зон маски видео необходимо кликнуть правой клавишей мыши, в любой точке области маски, обозначенной в окне настройки зоны.

По окончанию настройки зоны детекции, для применения сделанных изменений необходимо нажать кнопку «ОК», расположенную в правом нижнем углу окна, или нажать клавишу «Enter» на клавиатуре. Для отмены сделанных изменений необходимо нажать клавишу «Отмена» в той же части окна или клавишу «Escape».

Для копирования сделанных настроек на другие каналы, необходимо нажать кнопку «Копировать в». По нажатию кнопки будет отображено окно (см. рис. 81).

Рисунок 81

В окне будет предложено выбрать каналы, в которые необходимо скопировать сделанные настройки. Выбор каналов осуществляется отметкой чекбоксов в отображенном окне. После выбора необходимых каналов необходимо нажать кнопку «ОК» - настройки будут автоматически скопированы в выбранные каналы.

Для применения параметров маски видео, необходимо нажать кнопку «Применить».

### 6.4.3. Сеть.

#### 6.4.3.1. Установки.

В данном подразделе (см. рис 82) представлена информация о текущих сетевых установках регистратора.

Рисунок 82

Установки содержат следующие параметры:

NIC (Network Interface Controller) – идентификатор текущей сетевой карты регистратора;

IP-адрес – IP-адрес активной сетевой карты. По умолчанию IP-адрес сетевой карты - 192.168.1.188. Настройки регистратора позволяют получать IP-адрес автоматически, исходя из текущих настроек локальной сети. Для этого необходимо отметить чекбокс «DHCP»;

Маска подсети – маска локальной подсети активной сетевой карты;

Основной шлюз – IP-адрес основного шлюза;

Первый DNS сервер – IP-адрес основного DNS сервера;

DNS сервер 2 – IP-адрес дополнительного DNS сервера;

MAC – универсальный идентификатор сетевой карты (MAC-адрес);

Default route – сетевой маршрут по умолчанию;

Порт – порт управления, по умолчанию - 5050;

Порт HTTP – порт доступа на веб-интерфейс, по умолчанию – 80;

Широковещательный – поле для задания диапазона IP-адресов, на которые распространяется мультикаст вещание.

Дополнительно, в меню установок присутствует возможность настройки передачи данных посредством Wi-Fi и 3G сетей, а также дополнительные настройки, отвечающие за работу с тревожным сервером и серверами удаленного доступа.

Настройка Wi-FI.

Для активации работы через Wi-Fi необходимо установить чекбокс «Включить Wi-Fi». После активации станет доступна настройка параметров подключения к сетям Wi-Fi. Для настройки необходимо нажать кнопку «Wi-Fi». После нажатия кнопки будет отображено меню настройки, см. рис. 83.

Рисунок 83

Для поиска Wi-Fi сетей необходимо нажать кнопку «Обновить», после чего регистратор выполнит поиск и отобразит в верхней части диалогового окна список найденных точек доступа, в котором будут следующие параметры найденных беспроводных сетей:

- SSID – идентификатор беспроводной сети;

- Тип шифрования – тип шифрования, используемый в беспроводной сети;

- Канал – канал, на котором работает беспроводная сеть;

- Уровень сигнала – мощность сигнала принимаемого устройством от точки доступа;

- Скорость (мбит/сек) – оценочная величина скорости беспроводного соединения.

Из списка отображенных сетей необходимо выбрать нужную, кликнув по ней и отредактировать, при необходимости, ее параметры, отображенные в соответствующих полях, расположенных ниже: IP-адрес, маску подсети, адреса шлюза и DNS серверов, а также типа шифрования и пароль.

После настройки параметров Wi-Fi необходимо нажать кнопку «ОК» для  закрытия диалогового окна. Для сохранения настроек необходимо нажать кнопку «Применить».

Настройка 3G.

Для активации работы через 3G необходимо установить чекбокс «Активировать 3G». После активации станет доступна настройка параметров 3G модема. Для настройки необходимо нажать кнопку «3G». После нажатия кнопки будет отображено меню настройки, см. рис. 84.

Рисунок 84

Для настройки модема необходимо отредактировать следующие параметры:

- Тип устройства – модель 3G модема. На момент написания данного руководства производителем заявлена поддержка следующих моделей 3G модемов:

  - ZTE-MF100;

  - HUAWEI-E156G;

  - VITION-E1916;

  - ZTE-AC582;

  - STRONGRISING-ESUV;

  - HUAWEI-E153;

  - HUAWEI-EC1216;

  - ZTE-AD3812.

- Номер телефона – номер телефона дозвона (AT-команда).

- IP – поле зарезервировано;

- Рабочее состояние – режим работы с модемом. На выбор предлагаются варианты переключения на связь через 3G модем при обрыве связи через другое соединение:

  - Работа с ADSL – вариант работы, при котором 3G модем не задействован при обрыве соединения;

  - Работа после отключения ADSL 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 90 ,120, 150, 180, 210, 240, 270 сек. – работа с 3G модемом через временной интервал после обрыва соединения;

- APN – имя точки доступа. Зависит от оператора сотовой связи.

После настройки параметров 3G необходимо нажать кнопку «ОК» для  закрытия диалогового окна. Для сохранения настроек необходимо нажать кнопку «Применить».

Дополнительные настройки.

Для вызова диалогового окна с дополнительными настройками необходимо нажать кнопку «Дополнительно». Будет отображено диалоговое окно (см. рис. 85), в котором производится настройка параметров тревожного поста и серверов удаленного доступа.

Рисунок 85

- IP адрес тревожного поста – поле для ввода IP-адреса удаленного тревожного поста, на который будут отправляться все тревожные сообщения;

- Порт тревожного поста – номер порта тревожного поста;

- Пост №1 – активировать управление – чекбокс, для активации удаленного сервера управления;

- IP адрес – пост 1 – IP-адрес удаленного сервера управления;

- Порт–пост 1 – порт удаленного сервера управления;

- Пост №2 – активировать управление – чекбокс, для активации удаленного сервера управления;

- IP адрес – пост 2 – IP-адрес удаленного сервера управления;

- Порт–пост 2 – порт удаленного сервера управления;

- Включить PPOE – чекбокс активации PPOE соединения;

- Имя пользователя – имя пользователя для PPOE соединения;

- Адрес – IP-адрес удаленного устройства , с которым устанавливается PPOE соединение;

- Пароль – пароль для PPOE соединения;

- Подтверждение – подтверждение пароля для PPOE соединения;

- Включить UPNP – чекбокс активации UPNP.

После настройки параметров необходимо нажать кнопку «ОК» для  закрытия диалогового окна. Для сохранения настроек необходимо нажать кнопку «Применить».

#### 6.4.3.2. DDNS.

Данная функция необходима при необходимости просмотра и управления регистратором удаленно, находясь вне локальной сети с ним и отсутствии статического IP-адреса в сетевом подключении регистратора к внешней сети. В этом случае необходимо настроить на регистраторе функцию DDNS, для назначения постоянного доменного имени регистратору с динамическим IP-адресом.

Диалоговое окно настройки DDNS приведено на рисунке 86.

Рисунок 86

Внимание!

Настройка DDNS на устройстве требуется только в случае его прямого подключения к сети провайдера, т.е. без маршрутизатора или другого коммутационного оборудования и при использовании динамического внешнего IP адреса.

При подключении устройства к сети провайдера через маршрутизатор или другое оборудование настройка DDNS требуется на этом оборудовании.

Для настройки службы DDNS на регистраторе необходимо отредактировать следующие параметры:

Активировать DDNS – чекбокс, который необходимо отметить, для активации службы DDNS на регистраторе;

Тип сервера – выбор одной из предустановленных служб DDNS, в том числе: Dyndns, PeanutHull, 3322, NO-IP.

Имя сервера – имя домена верхних уровней, в которое структурно будет входить выбранное имя домена, выбранное пользователем;

Порт – номер порта, по которому будет осуществляться удаленный доступ на регистратор через службу DDNS;

Имя пользователя – имя зарегистрированного аккаунта на сервере DDNS службы, необходимое для авторизации в ней для удаленного доступа на регистратор;

Пароль – пароль от аккаунта на DDNS  сервисе;

Подтверждение – подтверждение пароля от аккаунта на DDNS  сервисе;

Домен – выбранный пользователем и зарегистрированный в службе DDNS домен нижнего уровня, являющийся составной частью доменного имени, по которому будет осуществляться доступ на регистратор.

Для сохранения настроек необходимо нажать кнопку «Применить».

#### 6.4.3.3. NTP.

Функции NTP отвечает за синхронизацию времени с удаленным источником – эталоном времени. Синхронизация осуществляется периодически, поддерживая тем самым актуальность временных настроек на регистраторе.

Общий вид диалогового окна, для настройки функции NTP, приведен на рисунке 87.

Рисунок 87

Для настройки функции NTP необходимо отредатировать следующие параметры:

- Включить NTP – чекбокс, который необходимо отметить, для активации службы NTP регистраторе;

- Адрес сервера – поле, в котором необходимо указать адрес выбранного NTP сервера;

- NTP порт – номер порта, для связи и синхронизации с NTP сервером. По умолчанию и в соответствии с протоколом NTP установлен как 123;

- Период синхронизации – временной интервал, через который производится синхронизация с NTP сервером, в минутах;

- Выберите часовой пояс – выбор часового пояса, для которого необходимо синхронизировать время регистратора, из предустановленных значений;

- Корректировать – чекбокс, который необходимо отметить для активации возможности корректировки часового пояса, на величину не кратную одному часу;

- GMT – содержит два поля, в том числе:

  - поле, отображающее, в часах, смещение от GMT часового пояса, установленного в пункте «Выберите часовой пояс»;

  - поле для ввода корректирующего значения часового пояса, в минутах.

Для сохранения настроек необходимо нажать кнопку «Применить».

#### 6.4.3.4. EMAIL.

Регистратор имеет функцию отправки тревожных сообщений на электронную почту. Настройка отправки осуществляется в диалоговом окне, представленном на рисунке 88.

Рисунок 88

В поле настройки электронной почты, с которой будет производиться отправка тревожных сообщений, необходимо настроить следующие параметры:

- EMAIL адрес – адрес электронной почты, с которой будут отправляться письма с тревожными сообщениями.

- Пароль – пароль к электронной почте, с которой будет производиться отправка;

- Подтверждение – поле для повторного ввода пароля, с целью проверки его корректности;

- SSL – параметр, отвечающий за установку безопасного соединения с почтовым сервером. Для активации необходимо установить чекбокс;

- Вложение – при активации данного параметра тревожные общения будут отправляться в виде вложения в письмо. В качестве вложения используется захваченное изображение с канала, на котором возникло тревожно событие. Для активации необходимо установить чекбокс.

Также, необходимо настроить параметры почтового сервера и интевалов отправки:

- Интервал отправки – выбор одного из предустановленных значений временного интервала между отправляемыми письмами: 25, 35, 45 или 55 секунд;

- SMTP-сервер – адрес сервера исходящей почты (SMTP-сервера);

- SMTP-порт – адрес порта доступа на сервер исходящей почты (SMTP-сервер).

В поле настройки получателей электронной почты необходимо настроить следующие параметры:

- Имя пользователя – тема, которая будет указана в заголовке письма пришедшего на почту получателя;

- Email адрес – адрес электронной почты получателя письма.

Возможна настройка максимум трех получателей электронной почты.

Для сохранения настроек необходимо нажать кнопку «Применить».

### 6.4.4. Тревога.

В данном подразделе производится настройка работы тревожных входов и выходов, подключенных к регистратору, а также реакция системы на возникновение тревог на входах и настройка обработки ошибок.

#### 6.4.4.1. Тревожный вход.

Меню, предназначенное для настройки тревожных входов, подключенных к регистратору, приведено на рисунке 89.

Рисунок 89

Меню настройки тревожных входов содержит следующие параметры:

- Тревожный вход – поле выбора номера тревожного входа для настройки, соответствующее IP каналам регистратора;

- IP адрес – IP-адрес тревожного входа. По умолчанию IP-адрес соответствует устройству, подключенному к выбранному номеру входа.

- Название тревоги – название тревожного входа, устанавливается пользователем.

- Статус – состояние тревожного входа:

  - Нормально открытый – срабатывание тревожного входа происходит при замыкании контакта;

  - Нормально закрытый – срабатывание тревожного входа происходит при размыкании контакта.

Обработка тревоги

Для активации обработки тревог от срабатывания тревожного входа на выбранном канале  необходимо установить чекбокс «Обработка тревоги».

Расписание обработки тревоги.

Расписание обработки тревоги – меню настройки расписания обработки тревоги. Для вызова диалогового окна меню необходимо нажать кнопку «Настройки». По нажатию кнопки будет отображено диалоговое окно (см. рис. 90) с расписанием работы тревожного входа на выбранном канале. По умолчанию тревожные входы настроены на круглосуточную работу в режиме 24/7. Настройка расписания обработки тревоги полностью аналогична такой же функции описанной в разделе 6.4.2.4 «Движение».

Рисунок 90

Для сохранения настроек необходимо нажать кнопку «ОК».

Реакция системы.

При срабатывании тревожного входа возможны различные варианты реакции системы, в том числе:

- Подача сигнала звуковой тревоги;

- Графическое отображение тревоги на мониторе;

- Отправка уведомления на электронную почту;

- Загрузка данных в отдельное программное обеспечение (CMS);

- Запись выбранных IP каналов;

- Приведение в движение PTZ устройств.

Для настройки реакции системы необходимо нажать кнопку «Настройки» в меню «Реакции системы». После нажатия кнопки будет отображено диалоговое окно (см. рис. 91) в котором будет предложено при помощи чекбоксов выбрать варианты реакции.

При настройке реакции PTZ устройств необходима дополнительная настройка. Необходимо выбрать вариант действий:

Нет действий (выбрано по умолчанию) – PTZ устройства в движение не приводятся;

Включить предустановки – перемещение объектива IP-камеры на заранее заданную позицию (предустановку). Необходимо выбрать номер предустановки из списка;

Включить патруль – начало перемещения объектива по заранее заданному маршруту. Номер маршрута необходимо выбрать из выпадающего списка.

Включение шаблонов – выполнение заранее запрограммированных действий, шаблонов. Необходимо выбрать номер шаблона из списка.

Рисунок 91

После выбора необходимых вариантов реакции системы необходимо нажать кнопку «ОК».

Для копирования сделанных настроек на другие каналы, необходимо нажать кнопку «Копировать в…». По нажатию кнопки будет отображено окно (см. рис. 92).

Рисунок 92

В окне будет предложено выбрать каналы, в которые необходимо скопировать сделанные настройки. Выбор каналов осуществляется отметкой чекбоксов в отображенном окне. После выбора необходимых каналов необходимо нажать кнопку «ОК» - настройки будут автоматически скопированы в выбранные каналы.

Для применения сделанных настроек параметров тревожных входов необходимо нажать кнопку «Применить».

#### 6.4.4.2. Аварийный выход.

Меню (см. рис. 93), предназначено для настройки работы тревожных выходов. Настройка меню осуществляется редактированием следующих параметров:

- Аварийный выход – поле выбора номера тревожного выхода;

- IP адрес – IP-адрес тревожного входа. По умолчанию IP-адрес установлен как «Локальный»;

- Задержка – настройка задержки срабатывания тревожного выхода;

Рисунок 93

Расписание обработки тревоги.

Расписание обработки тревоги – меню настройки расписания обработки тревоги. Для вызова диалогового окна меню необходимо нажать кнопку «Настройки». По нажатию кнопки будет отображено диалоговое окно (см. рис. 94) с расписанием работы тревожного выхода на выбранном канале. По умолчанию тревожные выходы настроены на круглосуточную работу в режиме 24/7. Настройка расписания обработки тревоги полностью аналогична такой же функции описанной в разделе 6.4.2.4 «Движение».

Рисунок 94

Для сохранения настроек необходимо нажать кнопку «ОК».

#### 6.4.4.3. Исключения.

Меню настройки реакции системы, на различные тревожные события, относящиеся к исключениям, приведено на рисунке 95.

Рисунок 95

В данном меню настраивается реакция системы при возникновении следующих ошибок:

- HDD заполнен – настройка реакции системы при заполни внешнего хранилища;

- Ошибка HDD – настройка реакции системы при возникновении ошибок работы с хранилищем;

- Ошибка сети - настройка реакции системы при возникновении сетевых ошибок;

- Конфликт IP адреса - настройка реакции системы при совпадении IP-адресов устройств;

- Несанкционированный доступ - настройка реакции системы при попытке несанкционированного доступа;

- Нарушения видеосигнала - настройка реакции системы при пропадании видеосигнала.

При срабатывании какой-либо из описанных тревог возможны различные варианты реакции системы, в том числе:

- Подача сигнала звуковой тревоги;

- Графическое отображение тревоги на мониторе;

- Загрузка данных в отдельное программное обеспечение (CMS).

Выбор необходимых вариантов реакции системы осуществляется простановкой соответствующих чекбоксов

Для сохранения настроек необходимо нажать кнопку «Применить».

### 6.4.5. Пользователи.

В данном разделе расположены настройки, отвечающие за создание, удаление и редактирование аккаунтов пользователей, зарегистрированных на устройстве. В зависимости от установленных настроек аккаунты пользователей могут иметь различные права.

#### 6.4.5.1. Настройки.

На рисунке 96 представлено диалоговое окно содержащее список зарегистрированных на устройстве аккаунтов, их права и настройки, а также инструменты для их редактирования.

Рисунок 96

В верхней части диалогового окна отображается список текущих зарегистрированных на регистраторе аккаунтов с отображением их настроек:

- Имя пользователя – имя пользователя/логин;

- Приоритет – группа прав, установленная по умолчанию для данного аккаунта. Всего существует три группы прав пользователей, в том числе:

  - Администратор;

  - Оператор;

  - Гость.

- Привязка IP-адреса – ограничение, допускающее доступ на веб-интерфейс регистратора для учетной записи только с заданного IP-адреса;

- Привязка MAC-адреса - ограничение, допускающее доступ на веб-интерфейс регистратора для учетной записи только с заданного MAC-адреса.

В нижней части диалогового окна расположены инструменты управления аккаунтами пользователей, позволяющие добавлять, удалять и редактировать их атрибуты и права.

Создание пользователя.

По умолчанию в системе присутствует два пользователя, удаление которых невозможно:

- Администратор – пользователь, обладающий полными правами (группа Администратор), редактирование списка которых невозможно. Изменение его имени и группы прав также невозможно.

- default – пользователь, по умолчанию обладающий правами группы «Гость», изменение которой возможно на группу прав «Оператор». Также, для этого пользователя возможно редактирование списка прав. Невозможно изменить имя и пароль для данного пользователя.

Для создания пользователя необходимо нажать кнопку «Добавить». По нажатию кнопки будет отображено окно, в котором необходимо ввести параметры создаваемого пользователя, (см. рис. 97), в том числе:

- Имя пользователя – поле для ввода имени учетной записи/аккаунта, которое необходимо будет вводить при входе на веб-интерфейс;

- Пароль – поле для  ввода пароля к учетной записи;

- Подтверждение – поле для повторного ввода пароля;

- Тип пользователя – меню позволяющее выбрать группу прав пользователя. Выбор возможен из трех вариантов – «Гость», «Оператор» и «Нет»;

- Привязка IP-адреса – необязательное поле, для ввода, при необходимости, IP-адреса, с которого возможен доступ на веб-интерфейс для данной учетной записи. С других IP-адресов доступ на веб-интерфейс, для данной учетной записи, будет невозможен.

- Привязка MAC-адреса – необязательное поле, для ввода, при необходимости, MAC-адреса, с которого возможен доступ на веб-интерфейс для данной учетной записи. С других MAC-адресов доступ на веб-интерфейс, для данной учетной записи, будет невозможен. Если в поле привязки MAC-адреса установлены все значения равные нулю, то привязка отсутствует

Рисунок 97

Для сохранения настроек необходимо нажать кнопку «ОК».

Редактирование пользователя.

Для редактирования параметров существующих пользователей в диалоговом окне предусмотрено два инструмента: меню редактирования атрибутов учетной записи (см. рис. 97 в подразделе «Создание пользователя»), вызываемое по нажатию кнопки «Изменить» и меню редактирования списка прав (см. рис. 98), вызываемое по нажатию кнопки «Права».

Рисунок 98

Процесс редактирования атрибутов пользователя полностью аналогичен созданию пользователя, описанному в подразделе «Создание пользователя».

Процесс редактирования списка прав пользователей заключается в установке/снятии чекбоксов, соответствующих чекбоксов (см. рис. 98). Таким образом, любой учетной записи (кроме учетной записи «Администратор»), могут быть сопоставлены, независимо от принадлежности к группе прав, любые права.

Список прав по умолчанию, для каждой группы, приведен в таблице 99.

Таблица 99

| Список прав | Группа прав |
| --- | --- |
|  | Админи-стратор | Оператор | Гость | Нет |
| Локальное управление PTZ |  |  |  |  |
| Локально запись вручную |  |  |  |  |
| Локальное воспроизведение |  |  |  |  |
| Локальная установка параметров |  |  |  |  |
| Локальный запрос журнала |  |  |  |  |
| Локальное обнов. и форматирование |  |  |  |  |
| Локальный просмотр |  |  |  |  |
| Локальная установка IP канала |  |  |  |  |
| Локальное резервное копирование |  |  |  |  |
| Локальный рестарт, выключение |  |  |  |  |
| Удаленное управление PTZ |  |  |  |  |
| Удаленная запись вручную |  |  |  |  |
| Удаленный просмотр записей |  |  |  |  |
| Удаленная установка параметров |  |  |  |  |
| Удаленный запрос журнала |  |  |  |  |
| Удаленное обнов. и форматирование |  |  |  |  |
| Голосовая связь |  |  |  |  |
| Удаленный просмотр |  |  |  |  |
| Активация тревог и выходов |  |  |  |  |
| Удаленное резервное копирование |  |  |  |  |
| Удаленное управление COM |  |  |  |  |
| Удаленный просмотр |  |  |  |  |
| Удаленная установка IP канала |  |  |  |  |
| Удаленный рестарт, выключение |  |  |  |  |

Из таблицы 99 видно, что умолчальные права группы «Оператор» отличаются от полных прав отсутствием возможности установки параметров, а права группы «Гость» дают возможность только просмотра, запроса журнала и рестарта/выключения регистратора.

Группа прав «Нет» на практике соответствует отключению учетной записи, потому что, хотя возможность доступа на веб-интерфейс при их наличии и сохраняется, фактически пользователь может лишь удостовериться в том, что веб-интерфейс работает.

Права некоторых категорий могут быть назначены как для одной отдельной, так и для группы (или для всех) IP каналов. Для назначения отдельным IP каналам, прав таких категорий необходимо в правой части диалогового окна выбрать из выпадающего меню соответствующий пункт и указать, отметкой чекбоксов, каналы  на которые должны распространяться данные права. Список категорий прав, которые могут быть назначены на отдельные IP каналы, приведен ниже.

Категории прав для локальных подключений

- Локальное воспроизведение

- Локальная запись вручную

- Локальное PTZ

- Локальное резервное копирование

- Локальный просмотр

Категории прав для удаленных подключений

- Удаленный просмотр записи

- Удаленная запись

- Удаленное управление PTZ

- Удаленный просмотр

Для сохранения настроек необходимо нажать кнопку «ОК».

Удаление пользователя.

Для удаления учетной записи пользователя необходимо поставить кликнуть мышью в нужной строке, списка пользователей зарегистрированных на устройстве, при этом выбранная строка будет подсвечена, синим цветом. Далее необходимо нажать кнопку «Удалить». Система отобразит окно (см. рис. 100) с предупреждением об удалении пользователя, в котором необходимо будет подтвердить это действие.

Рисунок 100

Для подтверждения удаления пользователя необходимо нажать кнопку «Yes», а для отмены этого действия «No».

Для сохранения настроек необходимо нажать кнопку «Применить».

#### 6.4.5.2. Активные.

В рисунке 101 представлено диалоговое окно, в котором отображена, в виде списка, информация обо всех успешных входах в систему, с момента последнего запуска браузера, в котором был открыт веб-интерфейс. Информация, представленная в списке, содержит следующие параметры:

Имя пользователя – имя удачно вошедшего пользователя;

Тип авторизации – локальный или удаленный;

Время авторизации – время, в соответствии с настройками регистратора.

IP – IP-адрес, с которого был совершен вход на веб-интерфейс.

Рисунок 101

Для обновления информации о вошедших на веб-интерфейс пользователях необходимо нажать кнопку «Обновление».

### 6.4.6. Система.

В данном разделе расположены инструменты для управления журналами событий, а также для обслуживания и управления конфигурацией регистратора. Кроме того в данном разделе находится информация о величине текущих медиапотоков на IP каналах регистратора.

#### 6.4.6.1. Журнал DVR.

В данном подразделе расположены инструменты для управления журналами регистратора. Общий вид диалогового окна приведен на рисунке 102.

Рисунок 102

В верхней части окна расположены инструменты, позволяющие управлять отображением журнала. Эти инструменты позволяют устанавливать фильтры для отображения событий и включают в себя:

- Класс событий – меню позволяющее установить фильтр на классы отображаемых событий, в том числе:

  - Все типы – отображение всех событий;

  - Тревога – отображение тревожных событий (детекция движения, тревожные входы);

  - Исключения – отображение информации об ошибках-исключениях;

  - Операции – отображение информации об операциях с регистратором.

- Подкласс – меню, позволяющее установить фильтр на подклассы событий, в том числе:

  - Для событий класса «Тревога»:

    - Все;

    - Тревожный вход;

    - Детектор движения начало;

    - Детектор движения конец;

    - Заслон видео начало;

    - Заслон видео конец.

  - Для событий класса «Исключения»:

    - Все;

    - Потеря видео;

    - Несанкционированный доступ;

    - HDD заполнен;

    - Ошибка HDD;

    - Конфликт IP адреса;

    - Ошибка сети;

    - Ошибка записи;

    - Ошибка видеосигнала.

  - Для событий класса «Операции»:

    - Включение;

    - Выключение;

    - Аварийное выключение;

    - Локальная перезагрузка;

    - Вход в настройки;

    - Локальная авторизация;

    - Локальный выход из системы;

    - Локальные настройки;

    - Локальное воспроизведение;

    - Локальное начало записи;

    - Локальная остановка записи;

    - Локальное управление PTZ;

    - Обновление;

    - Резервное копирование;

    - Формат HDD;

    - Удаленная авторизация;

    - Удаленный выход из системы;

    - Удаленное начало записи;

    - Удаленное окончание записи;

    - Удаленное сохранение параметров;

    - Удаленная постановка на охрану;

    - Удаленное снятие с охраны;

    - Удаленная перезагрузка;

    - Начало внутренней голосовой связи;

    - Удаленное обновление;

    - Удаленный просмотр;

    - Удаленное управление PTZ;

    - Удаленное форматирование жесткого диска;

    - Удаленное выключение;

    - Удаленное резервное копирование;

    - Удаленное выключение тревоги.

Начало – начало временного интервала, в течение которого запрашивается список событий;

Время окончания – конец временного интервала, в течение которого запрашивается список событий.

Для отображения событий необходимо задать параметры фильтров, включая класс и подкласс событий, а также временной интервал. По умолчанию установлены следующие параметры фильтров: Класс/подкласс событий – все, временной интервал – текущие сутки.

После задания параметров фильтра для отображения событий необходимо нажать кнопку «Поиск». В соответствии с заданными настройками фильтра, события будут отображены в виде списке в  поле , расположенном под инструментами для задания фильтров.

Для экспорта списка событий необходимо нажать кнопку «Экспорт». Будет отображено окно с деревом каталогов (см. рис. 103), в котором предлагается выбрать уже существующий или создать новый, для сохранения в нем списка событий (в формате .txt).

Рисунок 103

После выбора/создания каталога необходимо нажать кнопку «ОК», начнется экспорт списка. Экспорт списка, в зависимости от количества записей в нем и характеристик компьютера, может занять несколько минут. По окончании экспорта, будет отображено соответствующее диалоговое окно (см. рис. 104).

Рисунок 104

Для закрытия диалогового окна необходимо нажать кнопку «ОК».

Текстовый файл, формируемый из списка экспортированных событий, будет иметь имя в формате dvrlog_ГГГГММДД_ЧЧММСС.txt, где ГГГГММДД - дата экспорта, а ЧЧММСС – время экспорта списка.

Список событий содержит следующую информацию:

- Время – время возникновения/регистрации события;

- Основной тип – класс события, в соответствии с фильтром;

- Подкласс – подкласс события, в соответствии с фильтром;

- Канал – IP канал, на котором возникло событие;

- Пользователь – имя пользователя и IP-адрес, с которого было совершено действие, зарегистрированное в виде события в списке.

Под списком событий расположены кнопки навигации по нему, см. рис. 105.

Рисунок 105

Для сохранения настроек необходимо нажать кнопку «Применить».

#### 6.4.6.2. Инфо о потоке.

В данном подразделе  представлена информация о текущей величине медиапотоков, проходящих через регистратор.

Информация представлена в виде списка в диалоговом окне (см. рис. 106) и содержит следующую информацию:

СН – номер IP канала;

Основной поток – величина медиапотока на основном канале, кбит/сек.;

Доп. поток – величина медиапотока на дополнительном канале, кбит/сек.;

Основной поток – величина медиапотока на основном канале, мбайт/час.;

Доп. поток – величина медиапотока на дополнительном канале, мбайт/час.

Рисунок 106

Для обновления информации о величине медиапотоков необходимо нажать кнопку «Обновить».

#### 6.4.6.3. HDD.

В данном подразделе представлена информация и инструменты управления внешним хранилищем. На рисунке 107 представлено диалоговое окно, в котором осуществляется управление внешним хранилищем.

Рисунок 107

В диалоговом окне приведена следующая информация о подключенном внешнем хранилище:

- HDD No. – порядковый номер подключенного внешнего хранилища в списке;

- Емкость (МБ) – общая емкость внешнего хранилища, в мегабайтах;

- Свободно (МБ) – свободное место на внешнем хранилище, в мегабайтах;

- Статус – состояние внешнего хранилища;

- Тип – тип подключения внешнего хранилища.

Для форматирования внешнего хранилища необходимо установить чекбокс в строке с его параметрами и нажать кнопку «Формат». После нажатия кнопки будет отображено окно мастера форматирования (см. рис. 108), в котором необходимо подтвердить запуск форматирования внешнего хранилища.

Рисунок 108

Для подтверждения и запуска форматирования внешнего хранилища необходимо нажать кнопку «Yes». Начнется процесс форматирования, по окончании которого будет отображено окно (см. рис. 109), с сообщением о завершении.

Рисунок 109

Для закрытия окна нажмите кнопку «ОК». Мастер форматирования завершит свою работу и будет отображено окно (см. рис. 110) с информацией о необходимости перезагрузки устройства, необходимой для корректной работы внешнего хранилища.

Рисунок 110

Для перезагрузки регистратора нажмите кнопку «Yes».

#### 6.4.6.4. Обновление.

В данном подразделе расположены настройки обновления встроенного программного обеспечения (прошивки) регистратора. Диалоговое окно, с параметрами обновления прошивки, представлено на рисунке 111.

Рисунок 111

В данном разделе присутствуют следующие настройки обновления прошивки:

Тип сети – в данной версии прошивки параметр не используется;

Настройка сетевых параметров – в данной версии прошивки кнопка для настройки сетевых параметров не используется;

Файл обновления – поле, в котором должен быть указан путь файлу прошивки;

Обзор – кнопка, открывающее диалоговое окно, в котором необходимо произвести выбора файла прошивки;

Обновление – кнопка запуска процесса обновления прошивки;

Отмена – кнопка отмены процесса обновления прошивки;

Для обновления прошивки необходимо:

1. Указать путь к файлу прошивки, которая должна находиться на накопителе локально подключенного к регистратору компьютера. Для указания пути необходимо нажать кнопку «Обзор» и в открывшемся диалоговом окне выбрать файл прошивки. Файл прошивки имеет расширение .update. После выбора файла прошивки путь к нему будет отображен в поле «Файл обновления».

2. Нажать кнопку «Обновление». Будет запущен процесс обновления, ход которого, в процентах, будет отображаться в строке прогресса, в нижней части диалогового окна.

В случае некорректного файла прошивки или ошибки накопителя, на котором он расположен, будет отображено следующее окно, см. рисунок 112.

Рисунок 112

В случае успешного обновления будет отображено окно с соответствующим сообщением, см. рисунок 113, а устройство будет перезагружено.

Рисунок 113

Для завершения обновления нажмите кнопку «ОК».

#### 6.4.6.5. Авторестарт.

Программным обеспечением устройства предусмотрена возможность плановой перезагрузки устройства по расписанию.

Всего возможны четыре варианта расписания плановой перезагрузки:

- Выключен;

- Каждый день;

- Еженедельно;

- Один раз.

Ниже они рассмотрены более подробно

Вариант «Выключен».

При выбранном варианте плановой перезагрузки «Выключен» перезагрузка не осуществляется.

Вариант «Каждый день».

При выбранном варианте обслуживания «Каждый день» регистратор будет перезагружаться автоматически один раз в сутки, в установленное пользователем время.

Диалоговое окно такого варианта расписания перезагрузки представлено на рисунке 114.

Рисунок 114

Устанавливаемым пользователем параметром в данном случае является время перезагрузки, которое, с точностью до минуты, устанавливается в поле «Время обслуживания».

В поле «Следующее обслуживание» приведена информация о дате и времени следующей плановой автоматической перезагрузки.

Для сохранения настроек необходимо нажать кнопку «Применить».

Вариант «Еженедельно».

При таком варианте автоматическая перезагрузка устройства будет осуществляться раз в сутки, в дни недели, выбранные пользователем. Диалоговое окно плановой перезагрузки, при таком варианте, представлено на рисунке 115.

Рисунок 115

Для настройки параметров такого варианта расписания необходимо:

- Установить чекбоксы, соответствующие дням недели, в которые необходима перезагрузка;

- Выбрать время ежедневного планового обслуживания;

В поле «Следующее обслуживание» будет отображено время ближайшей следующей плановой перезагрузки регистратора.

Для сохранения настроек необходимо нажать кнопку «Применить».

Вариант «Один раз».

При выбранном варианте «Один раз», перезагрузка устройства будет осуществлена единожды, в установленную пользователем дату и время.

Диалоговое окно, при таком варианте плановой перезагрузки, приведено на рисунке 116.

Рисунок 116

Параметр, устанавливаемый пользователем, расположен в поле «Время обслуживания». Пользователь должен установить необходимые дату и время перезагрузки. В поле «Следующее обслуживание» будут отображены установленные пользователем дата и время.

Для сохранения настроек необходимо нажать кнопку «Применить».

#### 6.4.6.6. Восстановление.

В данном разделе расположены инструменты управления конфигурационными файлами устройства.

Диалоговое окно управления конфигурационными файлами приведено на рисунке 117. Всего доступно три инструмента управления конфигурацией:

- Экспорт конфигурации;

- Импорт конфигурации;

- Загрузка настроек по умолчанию.

Рисунок 117

Экспорт конфигурации.

Для экспорта конфигурационного файла настроек регистратора необходимо нажать кнопку «Экспорт конфигурации». После нажатия кнопки будет открыто диалоговое окно, в котором будет предложено выбрать место сохранения конфигурационного файла. После выбора места процесс экспорта будет произведен автоматически. В указанном месте будет создан файл  в формате dvrCFG_ГГГГММДД_ЧЧММСС.cfg, где ГГГГММДД – дата, а ЧЧММСС – время создания экспортированного файла конфигурации.

Фактически экспорт выполняет функцию резервного копирования настроек регистратора.

Импорт конфигурации.

Для импорта конфигурационного файла необходимо нажать кнопку «Импорт конфигурации». После нажатия кнопки будет открыто диалоговое окно, в котором будет предложено указать местонахождение конфигурационного файла. После указания местонахождения файла он будет автоматически загружен в устройство и отображено диалоговое окно с предложением перезагрузки устройства, см. рис. 118.

Рисунок 118

Для перезагрузки устройства нажмите кнопку «Yes».

Конфигурация по умолчанию.

Для восстановления настроек по умолчанию необходимо нажать кнопку «По умолчанию». После нажатия кнопки будет открыто окно (см. рис. 119), в котором необходимо подтвердить загрузку настроек по умолчанию.

Рисунок 119

Для подтверждения загрузки настроек необходимо нажать кнопку «Yes».

После восстановления настроек по умолчанию они будут автоматически загружены в устройство и отображено диалоговое окно с предложением перезагрузки устройства, см. рис. 120.

Рисунок 120

Для перезагрузки устройства нажмите кнопку «Yes».

## 6.5. Запись.

Доступ к меню записи (см. рис. 121) осуществляется посредством нажатия кнопки «Запись», расположенной на панели инструментов основного экрана веб-интерфейса или выбора соответствующего пункта в контекстном меню.

Рисунок 121

При вызове меню записи будет открыто диалоговое окно (см. рис. 122), в котором отображены настройки включения записи на IP каналах регистратора.

Рисунок 122

Для меню записи возможны три варианта начала записи для каждого IP канала:

- Закрыто – запись отключена;

- Вручную – принудительная запись IP канала;

- Запись по расписанию – запись в соответствии с установленным в настройках канала расписанием.

Настройки включения записи, устанавливаются для каждого IP канала в отдельности, путем установки соответствующих чекбоксов, или установкой чекбокса «Все», для выбора одного, любого, варианта для всех каналов.

Примечание.

При выборе варианта «Запись по расписанию» расписание записи должно быть настроено для выбранного IP канала. Подробное описание настройки расписания записи приведено в разделе 6.4.2.3. Если запись ведется по детекции движения или тревожным входам, то их расписание работы также должно быть настроено.

В качестве примера настройки включения записи, на рисунке 122 каналы настроены следующим образом: 1-й и 4-й каналы – принудительная запись, 2-й и 3-й каналы – запись по расписанию, 5-й – 8-й каналы – запись отключена.

Для 3-го канала, в примере, запись по расписанию, соответствует записи по детекции движения в течение всей недели. Для того чтобы запись включилась при детекции движения необходимо сделать следующие настройки:

- Активировать детектор движения в настройках регистратора;

- Произвести, при необходимости, настройку расписания обработки тревоги детекции движения;

- Произвести настройку детектора движения, в частности в настройках «Реакция системы», необходимо установить чекбокс на необходимом канале;

- Включить запись по расписанию;

- Произвести настройку расписания записи, установив запись по критерию «Движение» в течение необходимых временных интервалов.

## 6.6. Воспроизведение записей.

Веб-интерфейс регистратора обладает возможностью просмотра сделанных им видеозаписей, включая замедленное и ускоренное воспроизведение, а также покадровый просмотр.

Доступ к меню воспроизведения записей (см. рис. 123) осуществляется как с панели инструментов основного экрана веб-интерфейса, так и через его контекстное меню.

Рисунок 123

При вызове меню воспроизведения будет открыто диалоговое окно (см. рис. 124). В этом окне будет отображено окно просмотра записей, а также инструменты для выбора записей и управления их воспроизведением.

Рисунок 124

### 6.6.1 Выбор канала для поиска и просмотра записей.

В верхней правой части диалогового окна меню воспроизведения записей расположено поле выбора канала для просмотра записей (см. рис. 125), сделанных регистратором на внешнее хранилище.

Рисунок 125

Выбор канала осуществляется установкой соответствующего чекбокса. При этом, в поле навигации по записям на канале будет отображен номер выбранного IP канала и легенда записей. В данной версии встроенного ПО регистратора возможен выбор и отображение в поле навигации одновременно только одного канала.

### 6.6.2 Выбор даты для поиска и просмотра записей.

Отображение списка записей в поле навигации возможно одновременно только за какие-либо одни сутки. Поле выбора даты (см. рис. 126) предназначено для выбора необходимых к поиску и просмотру суток. По умолчанию в поле отображен текущий месяц и выбрана текущая дата.

Рисунок 126

Выбор месяца осуществляется путем нажатия на кнопки со стрелками, либо кликом по названию месяца, после чего из выпадающего меню необходимо выбрать нужный. Выбор года осуществляется при клике по нему.

Даты, в течение которых регистратором велась запись, обозначены в поле цифрами красного цвета.

После выбора необходимой даты список записей за выбранные сутки, в виде легенды будет отображен в поле навигации. Если этого не произошло, необходимо нажать кнопку «Поиск».

### 6.6.3. Инструменты управления воспроизведением.

Инструменты управления воспроизведением (см. рис. 127) дают возможность как ускоренного, так и замедленного воспроизведения записи, а также ее покадрового просмотра, снятия снимков экрана и резервного копирования.

Рисунок 127

В таблице 128 инструменты управления рассмотрены более подробно.

Таблица 128

| № | Обозначение на панели инструментов | Описание инструмента |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Переход к воспроизведению заданного времени. Необходимое время вручную выставляется в этом поле. |
| 2 |  | Кнопка запуска воспроизведения и паузы. При заданном в п. 1 данной таблицы времени, запускает воспроизведение с этого момента. При незаданном времени начинает воспроизведение с первого, записанного в течение суток, фрагмента. |
| 3 |  | Кнопка остановки воспроизведения. При нажатии изображение в окне просмотра не отображается. |
| 4 |  | Замедленное воспроизведение изображения. При многократном нажатии меняет скорость воспроизведения (в соответствии с количеством нажатий) на следующие значения: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. Также нажатия на кнопку замедляет темп ускоренного воспроизведения. |
| 5 |  | Ускоренное воспроизведение изображения. При многократном нажатии меняет скорость воспроизведения (в соответствии с количеством нажатий) на следующие значения: 2, 4, 8, 16. Также нажатия на кнопку ускоряет темп замедленного воспроизведения. |
| 6 |  | Покадровое воспроизведение. При нажатии на кнопку, воспроизведение изображения останавливается и переходит в покадровый режим. При каждом следующем нажатии на кнопку видеозапись будет перематываться на один кадр вперед. |
| 7 |  | Инструмент для снятия снимков экрана. При нажатии на кнопку производится захват изображения в окне просмотра меню воспроизведения. Каждое повторное нажатие на кнопку вызывает снятие одного снимка экрана. |
| 8 |  | Нажатие на кнопку вызывает меню резервного копирования, предназначенного для сохранения записей на ПК. Подробное описание данного меню дано в разделе 6.7 «Резервное копирование». |
| 9 |  | Кнопка переключения меню воспроизведения в режим «Полный экран» и обратно. Режим полный экран отличается от стандартного тем, что на нем скрыты все элементы кроме панели инструментов и окна воспроизведения. Иллюстрация к переключению режима приведена на рисунке 129 |
| 10 |  | Регулировка громкости воспроизводимого с изображением звука. При нажатии на кнопку «Громкость» происходит переключение между режимами вкл./выкл. звука. Регулятор типа «ползунок», слева от кнопки, позволяет плавно регулировать громкость звука |

Рисунок 129

### 6.6.4. Шкала времени.

По умолчанию, шкала времени, используемая для просмотра записей, соответствует 24 часам, что является максимальным масштабом отображения. Соответственно, при такой шкале, в поле навигации по записям  отображена информация обо всех сделанных в течение суток записях.

Для изменения масштаба шкалы необходимо, при наведенном на нее курсоре, вращать колесо мыши.  При вращении колеса «от себя» масштаб времени будет уменьшаться, а при вращении «на себя» увеличиваться. При этом положение курсора на шкале будет являться центром, относительно которого будет изменяться масштаб остального временно промежутка.

Для навигации по шкале времени, при масштабе, выходящем за рамки диалогового окна, необходимо перемешать шкалу при помощи мыши, кликая и удерживая ее левой клавишей (метод «drag-n-drop») с одновременным перемещением курсора в горизонтальной плоскости.

### 6.6.5. Поле навигации по записям на канале.

Поле навигации по записям представляет собой строку, с нанесенной рядом с ней шкалой времени, на которой в виде цветных областей представлены данные, о сделанной регистратором видеозаписи. В зависимости от цвета области можно определить, в соответствии с легендой, представленной в поле навигации, существует ли запись на просматриваемом временном отрезке и если существует, то по какому критерию она сделана. Отсутствие окрашенных участков в поле навигации говорит о том, что запись в этом промежутке времени не велась.

## 6.7. Резервное копирование.

Для сохранения записей, сделанных на внешнее хранилище, подключенное непосредственно к регистратору, на персональный компьютер, в регистраторе предусмотрена функция резервного копирования данных.

Доступ к меню резервного копирования осуществляется как с панели инструментов основного экрана веб-интерфейса, так и через его контекстное меню (см. рис. 130).

Рисунок 130

При вызове меню резервного копирования будет открыто диалоговое окно (см. рис. 131). В этом окне будут отображены настройки резервного копирования.

Рисунок 131

Настройки резервного копирования включают в себя:

- Канал – меня выбора IP канала для резервного копирования. Возможен выбор какого-либо отдельного канала, либо всех сразу;

- Время начала – начало временного отрезка, за который необходимо произвести резервное копирование записей. По умолчанию - начало текущих суток;

- Время окончания – окончание временного отрезка, за который необходимо произвести резервное копирование записей. По умолчанию - конец текущих суток;

- Копировать на – меню выбора каталога для сохранения резервной копии записей;

- Тип файла – меню выбора типа формируемого видеофайла. Возможен выбор одного из двух вариантов: .mp4 или .avi.

- Размер файла – поле, в котором в процессе резервного копирования отображается размер файла, который будет создан при копировании текущего IP канала, а также общий размер всех файлов резервной копии;

- Процесс – индикатор выполнения процесса резервного копирования (типа «progress bar»), в процентах.

Для начала процесса резервного копирования необходимо выполнить следующие действия:

1. Выбрать из выпадающего меню IP канал (или все каналы), для которого необходимо произвести резервное копирование;

2. Указать начало временного интервала, за который необходимо создать резервную копию;

3. Указать окончание временного интервала, за который необходимо создать резервную копию;

4. Указать каталог хранения файлов резервной копии. Для выбора каталога необходимо нажать кнопку «Обзор». После нажатия будет отображено диалоговое окно (см. рис. 132), в котором необходимо выбрать каталог сохранения.

Рисунок 132

После выбора каталога хранения необходимо нажать кнопку «ОК». Диалоговое окно будет закрыто, а в поле «Копировать на», будет отображен путь к каталогу сохранения.

5. Выбрать тип формируемого файла резервной копии, выбрав один из двух вариантов.

6. Нажать кнопку «Старт».

После нажатия кнопки «Старт» процесс резервного копирования начнется автоматически. При этом в поле «Размер файла» (см. рис. 133) будет отображаться размер формируемого файла резервной копии на текущем IP канале и общий размер всех файлов резервной копии.

Рисунок 133

Для отмены процесса резервного копирования необходимо нажать кнопку «Стоп».

По окончании процесса резервного копирования индикатор процесса достигнет отметки 100%.

Для выхода из меню резервного копирования необходимо нажать кнопку «Выход» (см. рис. 132).

## 6.8. Файловый менеджер.

Для просмотра и управления файлами видеозаписей и снимков экрана, сделанных регистратором, в веб-интерфейсе предусмотрено меню «Файловый менеджер». В отличие от функции «Воспроизведение записей» файловый менеджер предназначен для просмотра резервных копий записей, сделанных на ПК.

Доступ к файловому менеджеру осуществляется как с панели инструментов основного экрана веб-интерфейса, так и через его контекстное меню (см. рис. 134).

Рисунок 134

При вызове файлового менеджера будет открыто диалоговое окно (см. рис. 135).

Рисунок 135

### 6.8.1. Выбор канала для просмотра и управления записями на ПК.

В верхней правой части диалогового окна меню просмотра и управления записями расположено выпадающее меню выбора канала для просмотра резервных копий записей (см. рис. 136), хранящихся на ПК.

Рисунок 136

### 6.8.2. Выбор даты для просмотра и управления записями на ПК.

Отображение списка записей в поле навигации возможно одновременно только за какие-либо одни сутки. Поле выбора даты (см. рис. 137) предназначено для выбора необходимых к просмотру суток. По умолчанию в поле отображена текущая дата.

Рисунок 137

Выбор месяца осуществляется путем нажатия на кнопки со стрелками, либо кликом по названию месяца, после чего из выпадающего меню необходимо выбрать нужный. Выбор года осуществляется при клике по нему.

### 6.8.3. Выбор просматриваемого на ПК каталога.

В поле выбора просматриваемого на ПК каталога (см. рис. 138) расположены два инструмента:

- поле выбора просматриваемого каталога;

- поле выбора каталога, просматриваемого по умолчанию.

Рисунок 138

Выбор текущего просматриваемого каталога осуществляется по нажатию кнопки «Обзор» и всегда начинается с каталога, установленного по умолчанию.

Для установки каталога по умолчанию необходимо нажать кнопку «Установки» и в открывшемся диалоговом окне выбрать нужный каталог, расположенный на ПК. После выбора каталога , путь к нему будет отображен в поле «Путь по умолчанию:».

Для выбора текущего просматриваемого каталога необходимо нажать кнопку «Обзор» и в открывшемся диалоговом окне выбрать нужный каталог, расположенный на ПК. При этом, умолчальным каталогом, с которого начнется выбор, будет тот, который указан в поле «Путь по умолчанию:». После выбора каталога путь к нему будет отображен в поле выбора текущего просматриваемого каталога, а ниже, в списке файлов, будут отображены названия и размер файлов резервных копий, найденных в этом каталоге.

### 6.8.4. Просмотр файлов записей и снимков, расположенных на ПК.

Для просмотра резервных копий видеозаписей и снимков, расположенных на ПК, необходимо выбрать просматриваемый IP канал и установить нужную дату. После этого, в списке файлов, необходимо выбрать нужный файл.

Просмотр снимков экрана и видеозаписей осуществляется по двойному клику по нужному файлу. Кроме того, запустить видеофайл можно нажав кнопку «Старт», расположенную на панели инструментов управления воспроизведением.

Для навигации и быстрого перемещения по файлу записи можно воспользоваться указателем, расположенным под полем просмотра. Положение ползунка на нем указывает на текущий воспроизводимый момент видеозаписи и его положение относительно начала и конца видеозаписи. Также, слева от указателя, расположен таймер, показывающий, сколько времени, при воспроизведении, прошло от начала видеозаписи  до текущего момента, а также ее полную продолжительность. Перемещение по файлу осуществляется перемещением, с помощью мыши, ползунка, вдоль линии, соответствующей общей продолжительности записи.

### 6.8.5. Инструменты управления просмотром.

Инструменты управления просмотром (см. рис. 139) дают возможность как ускоренного, так и замедленного воспроизведения резервных копий записей, а также их покадрового просмотра и снятия снимков экрана.

Рисунок 139

В таблице 140 инструменты управления рассмотрены более подробно.

Таблица 140

| № | Обозначение на панели управления просмотром | Описание инструмента |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Кнопка запуска воспроизведения и паузы. |
| 2 |  | Кнопка остановки воспроизведения. При нажатии изображение в поле просмотра не отображается. |
| 3 |  | Замедленное воспроизведение изображения. При многократном нажатии меняет скорость воспроизведения (в соответствии с количеством нажатий) на следующие значения: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. Также нажатия на кнопку замедляет темп ускоренного воспроизведения. |
| 4 |  | Ускоренное воспроизведение изображения. При многократном нажатии меняет скорость воспроизведения (в соответствии с количеством нажатий) на следующие значения: 2, 4, 8, 16. Также нажатия на кнопку ускоряет темп замедленного воспроизведения. |
| 5 |  | Покадровое воспроизведение. При нажатии на кнопку, воспроизведение изображения останавливается и переходит в покадровый режим. При каждом следующем нажатии на кнопку видеозапись будет перематываться на один кадр вперед. |
| 6 |  | Инструмент для снятия снимков экрана. При нажатии на кнопку производится захват изображения в окне просмотра меню воспроизведения. Каждое повторное нажатие на кнопку вызывает снятие одного снимка экрана. |
| 7 |  | Регулировка громкости воспроизводимого с изображением звука. Регулятор типа «ползунок», позволяет плавно регулировать громкость звука. |

Примечание.

В данной версии ПО в менеджере файлов возможно воспроизведение только тех резервных копий, которые сделаны в формате .mp4.

### 6.8.6. Управление файлами.

В данной версии ПО функция управления файлами, расположенными на ПК, означает возможность их удаления оттуда, через веб-интерфейс регистратора.

Для удаления файлов необходимо выделить нужные записи или снимки экрана, в списке файлов просматриваемого на ПК каталога. При необходимости файлы можно удалять по одному, выбирая их мышью или же группой, выделив нужные к удалению. Также возможно выделение для удаления всех файлов, для этого необходимо нажать кнопку «Все». После выделения необходимых файлов для их удаления необходимо нажать кнопку «Удалить». По нажатию кнопки будет отображено окно (см. рис. 141), в котором необходимо подтвердить удаление. Для подтверждения удаления нажмите «Yes».

Рисунок 141

## 6.9. Управление PTZ.

Для управления PTZ устройствами, подключенными к IP каналам регистратора, в веб-интерфейсе предусмотрено меню «PTZ».

Доступ к меню управления PTZ устройствами осуществляется как с панели инструментов основного экрана веб-интерфейса, так и через его контекстное меню (см. рис. 142).

Рисунок 142

При вызове меню управления PTZ устройствами будет открыто диалоговое окно (см. рис. 143) содержащие инструменты для управления PTZ функциями камер.

Рисунок 143

Ниже они рассмотрены более подробно.

Для вызова меню и управления PTZ функциями камер, подключенных к IP каналам регистратора необходимо сделать активным нужное окно просмотра на основном экране веб-интерфейса. Для этого необходимо, при включенном в окне просмотре изображения с камеры, кликнуть в нем левой клавишей мыши. Активное окно просмотра будет выделено красной рамкой. После этого необходимо вызвать меню управления PTZ одним из способов (см. выше).

При вызове меню откроется диалоговое окно (см. рис. 143) в заголовке которого будет указано, управление PTZ функциями какого IP канала осуществляется в данный момент.

Внимание!

Для осуществления управления PTZ функциями необходимо, чтобы в окне просмотра управляемого IP канала был включен просмотр изображения с камеры.

### 6.9.1. Управление поворотом камеры.

Эмулятор джойстика позволяет управлять поворотом камеры в двух плоскостях: вверх-вниз и вправо-влево., включая комбинированные одновременные повороты в обоих плоскостях (например вправо-вниз и т.д.) Управление осуществляется путем нажатия соответствующих кнопок на эмуляторе джойстика, (см. рис. 144).

Рисунок 144

Также, в центре эмулятора джойстика присутствует кнопка «Auto» активирующая функцию автопанорамирования на камере. При ее нажатии камера автоматически начинает движение в горизонтальной плоскости.

### 6.9.2. Управление скоростью поворота.

Управление скоростью поворота камеры46 осуществляется при помощи регулятора типа «ползунок» (см. рис. 145) и регулируется одновременно для двух плоскостей. Перемещение ползунка вправо соответствует увеличению скорости поворота камеры, а влево – уменьшению.

Рисунок 145

### 6.9.3. Управление зумом, резкостью и диафрагмой.

Управление диафрагмой, резкостью изображения и зумом осуществляется при помощи соответствующих кнопок, расположенных на панели управления (см. рис. 146).

Рисунок 146

### 6.9.4. Управление дополнительными PTZ устройствами.

Через веб-интерфейс возможно также управление дополнительными PTZ устройствами, см. рис. 147.

Рисунок 147

Возможно активация следующих устройств:

Light – дополнительное освещение;

Wipers – стеклоочиститель;

Fan – вентилятор охлаждения;

Heater – подогрев камеры;

Equipment 1 – другое дополнительное оборудование;

Equipment 2 – другое дополнительное оборудование.

Для активации устройств необходимо нажать кнопку . Для деактивации, нажать кнопку .

### 6.9.5. Пресеты (Предустановленные точки).

Предустановленные точки – заранее определенные положения камеры в горизонтальной и вертикальной плоскости, к которым возможен автоматический переход.

Поле для задания и вызова пресетов представлено на рис. 148.

Рисунок 148

Для задания пресета необходимо:

1. Установить при помощи эмулятора джойстика необходимое положение камеры в горизонтальной и вертикальной плоскости.

2. В поле ввода номера добавляемой предустановки ввести желаемый номер, в интервале 1-255, за исключением зарезервированных значений, а затем нажать кнопку задания пресета().

Для вызова пресета и перехода камеры к предустановленной точке необходимо:

1. В поле выбора вызываемой предустановки выбрать из выпадающего списка необходимую к переходу точку.

2. Нажать кнопку вызова пресета ().

### 6.9.6. Круиз.

Круиз – автоматический поворот камеры, между запрограммированной последовательностью предустановленных точек.

Поле для программирования круизов представлено на рис. 149.

Рисунок 149

Для создания нового или редактирования существующего круиза необходимо нажать кнопку . После нажатия кнопки будет открыто диалоговое окно (см. рис. 150), в котором необходимо произвести программирование.

Рисунок 150

Для программирования нового круиза необходимо:

1. Выбрать номер пресета, устанавливаемого в качестве первой точки для круиза.

2. Установить время пребывания камеры в первой точке, в секундах.

3. Установить скорость перемещения камеры в точку пресета.

4. Нажать кнопку «Добавить».

5. Повторить шаги 1-4 для добавления второй и последующих точек круиза.

6. По окончании программирования нажать кнопку «Закрыть».

В результате, после добавления всех необходимых точек перемещения, в окне круиза будет отображен список, состоящий из последовательности перемещения между номерами предустановленных точек (пресетов), для каждой из которых будет указана запрограммированная скорость перемещения между ними, а также время пребывания в каждой точке.

Редактирование существующих круизов заключается в возможности удаления из них некоторых точек. Для удаления точки круиза необходимо выбрать нужную из списка и нажать кнопку «Удалить».

По окончании редактирования круиза необходимо нажать кнопку «Закрыть».

Для запуска круиза необходимо нажать кнопку . Для остановки запущенного круиза необходимо нажать кнопку .

Для удаления существующего круиза необходимо нажать кнопку .

### 6.9.7. Трек.

Трек –  функция, аналогичная круизу, т.е. автоматический порот камеры по заранее заданному маршруту. Программирование маршрута, в этом случае, представляет собой запись последовательности перемещений камеры при помощи эмулятора джойстика.

Поле для программирования треков представлено на рис. 151.

Рисунок 151

Запись трека

Для записи трека необходимо:

1. При помощи эмулятора джойстика повернуть камеру в исходную позицию,  которая является первой точкой трека.

2. Нажать кнопку  для начала записи трека.

3. Повернуть камеру при помощи эмулятора джойстика в вторую, а затем и последующие позиции.

4. После поворота в последнюю точку трека, закончить программирование, нажав кнопку .

Воспроизведение треков.

Для начала перемещения по треку необходимо нажать кнопку .

Для остановки перемещения по треку необходимо нажать кнопку .

## 6.10. Тревоги.

Для отображения активных тревог веб-интерфейс содержит меню «Тревоги». Доступ к меню «Тревоги» осуществляется как с панели инструментов основного экрана веб-интерфейса, так и через его контекстное меню (см. рис. 152).

Рисунок 152

При вызове меню «Тревоги» будет открыто диалоговое окно (см. рис. 153), в котором будет отображен список активных тревог.

Рисунок 153

В списке активных тревог отображена следующая информация:

Начало – дата и время начала первого появления сигнала тревоги данного типа на IP канале;

Время окончания – время последнего окончания тревоги данного типа на IP канале;

Тип события – тип тревоги на IP канале;

Канал или порт – номер IP канала, на котором произошла тревога.

По умолчанию список активных тревог активирован. Для выключения работы функции и обновления списка необходимо нажать кнопку «Активировано». Для повторной активации работы функции необходимо нажать кнопку «Тревоги выкл.»

Для очистки списка активных тревог необходимо нажать кнопку «Сброс тревог».

## 6.11. Меню «Дисплей».

В меню «Дисплей» производится настройка отображаемых на основном экране веб-интерфейса потоков, а также выбор языка веб-интерфейса и настройка чередования IP каналов.

Доступ к меню «Тревоги» осуществляется как с панели инструментов основного экрана веб-интерфейса, так и через его контекстное меню (см. рис. 154).

Рисунок 154

При вызове меню «Дисплей» будет открыто диалоговое окно (см. рис. 155).

Рисунок 155

### 6.11.1 Тип отображаемого потока.

Для настройки отображения потока, в окнах просмотра основного экрана веб-интерфейса, необходимо выбрать одно из выпадающего меню «Тип потока» один из вариантов:

Основной поток – во всех окнах просмотра, будет отображаться основной видеопоток, в соответствии с настройками подключенной к IP каналу камеры;

Доп. Поток -  во всех окнах просмотра, будет отображаться дополнительный видеопоток, в соответствии с настройками подключенной к IP каналу камеры;

Авто – во всех окнах просмотра в режиме «Предварительный просмотр» будет отображаться дополнительный поток, а в режиме «На весь экран» - основной поток.

Для применения сделанных настроек необходимо нажать кнопку «ОК».

### 6.11.2. Выбор языка веб-интерфейса.

Для выбора необходимого языка интерфейса выбрать нужный язык (рекомендуется «Русский») из выпадающего меню «Язык». После выбора языка будет отображено окно с предупреждением о его смене и необходимости перезагрузить операционную систему регистратора (см. рис. 156).

Рисунок 156

После нажатия кнопки «ОК» система будет перезагружена.

### 6.11.3. Чередование IP каналов в окне просмотра.

Чередование IP каналов в окне просмотра это функция, позволяющая при полноэкранном воспроизведении какого-либо окна просмотра веб-интерфейса автоматически чередовать в нем их воспроизведение.

Для активации режима чередования просмотра IP каналов необходимо чтобы чекбокс «Активировать SEQ» был установлен.

При активации этого режима чередование будет происходить с интервалом, установленным вручную, в поле «Интервал переключения». По умолчанию, интервал переключения равен 5 сек.

Для применения сделанных настроек необходимо нажать кнопку «ОК».

## 6.12. Настройки картинки.

Меню настройки картинки позволяет осуществлять настройку отображаемого в окнах просмотра IP каналов изображения. Доступ к меню «Настройки картинки» осуществляется через контекстное меню основного экрана веб-интерфейса или через меню настройки картинки в меню «Установки» (см. п. 6.4.2).

Настройка изображения для каждого IP канала осуществляется отдельно. Для настройки изображения на нужном IP канале необходимо выбрать его при помощи мыши и вызвать меню «Настройки картинки».

После вызова меню «Настройки картинки», будет отображено диалоговое окно (см. рис. 157), в котором, при помощи регуляторов типа «ползунок» можно настроить параметры изображения.

Рисунок 157

Возможна настройка следующих параметров:

- Яркость

- Контрастность

- Насыщенность

- Оттенок

Для применения сделанных настроек необходимо нажать кнопку «ОК».

Для возврата к заводским настройкам изображения необходимо нажать кнопку «По умолчанию».

## 6.13. Снятие скриншотов.

Функция снятия скриншотов позволяет сохранить изображение, транслируемое на камере, в момент ее вызова, в виде картинки.

Доступ к функции снятия скриншотов осуществляется как с панели инструментов основного экрана веб-интерфейса, так и через его контекстное меню (см. рис. 158).

Рисунок 158

Для снятия скриншота с выбранного IP канала необходимо выбрать его при помощи мыши и нажать кнопку «Снимок». При этом в выбранном окне просмотра должно быть включено воспроизведение изображения с камеры, подключенной к IP каналу. После нажатия кнопки «Снимок» изображение с выбранного IP канала будет сохранено.

Путь сохранения изображения будет соответствовать настройкам пути по умолчанию, сделанным в меню «Файловый менеджер». По умолчанию этот путь C:/NVR/Picture. Снятые скриншоты сохраняются в формате .bmp.

## 6.14. Меню «Старт».

Меню старт позволяет настроить блокировку скрытия панели инструментов основного экрана веб-интерфейса, а также осуществлять перезагрузку регистратора.

Доступ к меню «Старт» осуществляется как с панели инструментов основного экрана веб-интерфейса, так и через его контекстное меню (см. рис. 159).

Рисунок 159

Для доступа к меню старт необходимо нажать кнопку с соответствующей пиктограммой, либо на панели инструментов, либо в контекстном меню. Во время нажатия на кнопку будет отображено меню (см. рис. 160), в котором производится настройка блокировки скрытия панели инструментов, а также

Рисунок 160

### 6.14.1. Блокировка скрытия панели инструментов основного экрана.

Для удобства работы с панелью инструментов основного экрана веб-интерфейса можно настроить блокировку ее скрытия. По умолчанию блокировка отключена и панель инструментов, при отсутствии обращения к ней пользователя, автоматически скрывается через некоторое время.

Для выключения автоматического скрывания панели инструментов необходимо, установить чекбокс «Блокировка». В этом случае, панель инструментов будет отображаться всегда. Для выключения функции блокировки скрытия панели необходимо снять этот чекбокс.

Пример с отображенной и скрытой панелью инструментов основного экрана веб-интерфейса представлен на рисунке 161.

Рисунок 161

Для отображения панели инструментов при выключенной блокировке ее скрытия (т.е. когда панель скрыта), необходимо подвести курсор к области веб-интерфейса, в которой она отображалась. При этом панель будет автоматически отображена.

### 6.14.2. Перезагрузка регистратора.

Для осуществления перезагрузки регистратора необходимо нажать кнопку «Рестарт».

## 6.15. Включение/выключение двусторонней связи.

Регистратор обладает возможностью организации двусторонней голосовой связи между оператором и посетителем, находящимся у камеры, подключенной к IP каналу.

Для запуска двусторонней связи необходимо вызвать контекстное меню основного экрана веб-интерфейса и установить в нем чекбокс «Голосовая связь», см. рис 162. Для остановки данной функции чекбокс необходимо снять.

Рисунок 162

## 6.16. Включение/выключение воспроизведения всех IP каналов.

Для включения воспроизведения в окнах просмотра всех IP каналов одновременно необходимо выбрать пункт «Открыть все» в контекстном меню основного экрана веб-интерфейса, см. рис. 163.

Рисунок 163

Для остановки воспроизведения в окнах просмотра всех IP каналов одновременно необходимо выбрать пункт «Закрыть все» в контекстном меню основного экрана веб-интерфейса, см. рис. 164.

Рисунок 164

## 6.17. Количество одновременно отображаемых окон просмотра.

Для изменения количества одновременно отображаемых окон просмотра IP каналов на основном экране веб-интерфейса в его контекстном меню предусмотрены соответствующие опции, см. рис. 165.

Рисунок 165

# Footnotes

Разрешение и частота кадров записываемого потока зависят от характеристик конкретной камеры. Приведены значения для камеры IPEYE-3801.

В этом режиме возможна только запись и воспроизведение основного потока. Дополнительный поток в режиме 5 МП отсутствует

Разрешение главного потока зависит от модели IP камеры. Приведены значения для камеры IPEYE-3801.

Разрешение главного потока: 3 МП/1080P/1200P/1024P/960P/720P

Разрешение дополнительного потока: D1, VGA, 640×360, 480×370, CIF, QVGA, 352×192, 320×192, 288×192, 256×192.

На данный момент отсутствует информация о списке совместимых 3G и Wi-Fi модулей, подключаемых к регистратору.

Элементы управления ActiveX – это небольшие программы, которые иногда называют надстройками. Эти программы расширяют функционал веб-страницы. Для запуска веб-интерфейса NVR требуется установка элементов управления ActiveX, чтобы можно было просматривать его содержимое или выполнять определенные действия.

Если при запуске надстройки выбрать пункт «Разрешить», то при смене IP адреса NVR система безопасности снова отобразит предупреждение о попытке ее запуска. Для избегания этого рекомендуется выбрать пункт «Разрешить для всех веб-сайтов».

Данное руководство составлено для русскоязычного варианта веб-интерфейса.

В файловом менеджере веб-интерфейса возможен просмотр записей только в формате mp4.

В файловом менеджере веб-интерфейса возможен просмотр записей только в формате mp4.

Выбор IP канала, который необходимо скорректировать, осуществляется также при помощи двойного клика по нужной строке в списке установленных IP каналов.

При использовании этого протокола отсутствует возможность вести запись по детекции движения, вследствие отсутствия данных видеоаналитики при его использовании.

Обратите внимание, что при корректировке настроек основного и дополнительного потока в этом случае, URL потока вписывается в строки «Основной поток» и «Доп. поток» не полностью, а используется только его элементы.

В данной версии ПО NVR необходимо чтобы тип потока, установленный в этом пункте поля редактирования настроек канала, совпадал с выбранным вариантом типа потока в меню «Дисплей», описанного в разделе 6.11. В противном случае трансляция с камеры вестись не будет!

Выбор типа потока в этом пункте имеет приоритет перед установкой параметра «Поток» в подменю «Запись» расположенном в меню «Установки» (Установки -> Запись -> Поток) и описанном в разделе 6.4.2.2.

Для большинства IP камер этих настроек будет достаточно. Однако, может потребоваться корректировка всех параметров IP канала.

По умолчанию IP адрес NVR следующий: 192.168.1.188. Это означает что камеры, найденные при автоматической настройке, получат IP адреса в диапазоне 192.168.1.189 - 192.168.1.196.

Выбор параметра имеет значение только в варианте подключения внешнего аналогового монитора к видеригистратору.

В зависимости от компании производителя и модели IP камеры функция настройки отображения оверлейной информации в окне просмотра может работать частично. В том случае, если IP камера не позволяет произвести настройку оверлейной информации через регистратор, эта настройка осуществляется на самой IP камере.

В зависимости от компании производителя и модели IP камеры параметры записи IP каналов могут быть доступны для настройки через веб-интерфейс не полностью. В том случае, если IP камера не позволяет произвести настройку этих параметров через регистратор, их настройка осуществляется на самой IP камере.

Выбор типа потока в этом пункте имеет более низкий приоритет, чем установленный параметр «Тип потока», установленный в поле корректировки параметров IP канала, расположенном в меню «Установка IP канала» и описанного в разделе 6.3.2.4.

В подавляющем большинстве случаев необходимо выбирать разрешение соответствующее установленному на IP камере, подключенной на данный канал.

Для записи по детекции движения необходимо также произвести настройку параметров в подразделе «Движение».

Post Record – постзапись.

В зависимости от компании производителя и модели IP камеры, для корректной работы детектора движения, может потребоваться настройка данной функции не только на регистраторе, но и на IP-камере.

При соответствующей настройке областей детекции на IP камере.

ПО CMS не рассматривается в рамках данного руководства.

В зависимости от компании производителя и модели IP камеры, для корректной работы детектора потери видео может потребоваться настройка данной функции не только на регистраторе, но и на IP-камере.

ПО CMS не рассматривается в рамках данного руководства.

В зависимости от компании производителя и модели IP камеры, для корректной работы детектора заслона видео может потребоваться настройка данной функции не только на регистраторе, но и на IP-камере.

ПО CMS не рассматривается в рамках данного руководства.

В зависимости от компании производителя и модели IP камеры, для корректной работы маски видео может потребоваться настройка данной функции не только на регистраторе, но и на IP-камере.

В зависимости от модели IP-камеры настройка маски видео, выполненная через регистратор, может отображаться некорректно. В этом случае следует произвести корректировку маски непосредственно на IP камере.

На момент написания данного руководства информация о конкретных моделях Wi-Fi адаптеров USB, гарантированно работающих с регистратором, отсутствует.

Или совместимых, с указанными ниже.

Адрес электронной почты должен быть предварительно зарегистрирован на почтовом сервере.

ПО CMS не рассматривается в рамках данного руководства.

ПО CMS не рассматривается в рамках данного руководства.

В данной версии встроенного ПО отображение времени последнего входа на веб-интерфейс сдвинуто на 4 часа назад, относительно часового пояса Москвы (GMT+4).

В данной версии встроенного программного обеспечения регистратора возможно подключение только одного внешнего накопителя.

При установке всех чекбоксов, такой вариант перезагрузки фактически будет соответствовать вариант «Каждый день».

Также может потребоваться активация детектора движения на IP-камере.

Всего возможны шесть критериев для сделанных записей: запись по расписанию, по движению, по тревоге, по комбинации движения или тревоги, по комбинации движения и тревоги, и вручную.

В данной версии встроенного ПО, при выборе типа файла .mp4, резервная копия записи может не воспроизводиться на компьютере, при этом, файлы этого типа корректно воспроизводятся через менеджер файлов веб-интерфейса. И наоборот, при выборе типа файла .avi резервная копия записи будет корректно воспроизводиться на компьютере, однако ее воспроизведение будет невозможно в менеджере файлов веб-интерфейса. Подробное описание менеджера файлов веб-интерфейса приведено в разделе 6.8 «Файловый менеджер».

Эта функция зависит от компании производителя и модели IP камеры, и может не  работать в некоторых случаях.

Для переключения в полноэкранный режим необходимо дважды кликнуть левой клавишей мыши в окне просмотра. Повторный двойной клик переключит окно просмотра обратно в режим предварительного просмотра.

При наличии соответствующей технической возможности камеры.